Введение

Разработка генерального плана сельского поселения Маядыковский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан выполнена на основании муниципального контракта, заключенного между ГУП Институт «Башагропромпроект» и Администрацией муниципального района Дюртюлинский район в соответствии с техническим заданием на выполнение генеральных планов территорий сельских поселений муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан, в соответствии с «Градостроительным кодексом РФ» №190-ФЗ, федеральной инструкцией «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», Постановлением Правительства РБ от 21 октября 2009 года №391 «О Республиканской целевой программе  «Обеспечение территории Республики Башкортостан документами территориального планирования на 2009-2014 годы».

Генеральный план является документом территориального планирования, определяющим основные направления развития сельского поселения на ближайшие 20 лет, долгосрочные перспективы планировочной организации территории, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий, долгосрочные перспективы планировочной организации селитебных территорий, производственных зон, зоны отдыха.

Необходимость разработки градостроительной документации возникла в связи с введением в действие с 29.12.2004г. Градостроительного кодекса Российской Федерации, коренным образом изменившего принципиальный подход в решении вопросов юридического, экономического и социального характера и являющегося комплексным законодательным актом, регулирующим общественные отношения в сфере территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территории, проектирования и строительства.

Генеральный план на современном этапе является документом, определяющим устойчивое развитие территории при осуществлении градостроительной деятельности с обеспечением безопасности  и благоприятных условий жизнедеятельности человека, с ограничением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и с обеспечением охраны и рационального использования природных ресурсов.

Утвержденный проект генерального плана может быть использован в качестве основы для создания территориального градостроительного кадастра, банка данных для разработки всех последующих градостроительных программ развития сельского поселения с выявлением его ресурсных возможностей.

В проекте генерального плана максимально учтены существующая застройка, инженерно-транспортная и рекреационная структуры поселения, наличие памятников историко-культурного наследия. Для обоснования решений выполнен детальный анализ существующего положения всех функциональных систем в виде анкетирования производственных предприятий, объектов социальной инфраструктуры, жилого фонда и предприятий культурно-бытового обслуживания, проведен анализ демографических процессов, возможного увеличения численности населения за счет внешней миграции и естественного прироста.

Проектирование осуществлялось в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004г.;

- Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008г.;

- Земельного Кодекса Российской Федерации №136-ФЗ 25 октября 2001 года;

- санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

Генеральный план сельского поселения Маядыковский сельсовет разработан на основе топографической съемки, представленной в электронном виде, разработанной ООО «Технология -2000» в 2013г.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Генеральный план определяет территориальное развитие сельского поселения на ближайший период (до 2032г.).

Главная цель проекта генерального плана сельского поселения – пространственная организация среды методами территориального планирования для рационального использования земель и их охраны, совершенствования инженерной и транспортной инфраструктур, социально-экономического развития, охраны природы, защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышения эффективности управления развитием территории.

Для непосредственного осуществления строительства необходима разработка проектов планировки, проектов застройки отдельных кварталов (групп индивидуальных жилых домов), рабочих проектов отдельных объектов с проведением комплекса необходимых инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий.

Основные задачи работы:

- выявление проблем градостроительного развития территории сельского поселения Маядыковский сельсовет и определение условий их решения;

- определение целей и задач территориального планирования, обеспечивающих устойчивое развитие сельского поселения;

- разработка схемы функционального зонирования в соответствии с направлениями социально-экономического развития и учетом градостроительных ограничений;

- определение перечня объектов местного значения и установление зон их размещения с целью создания благоприятных условий жизни и деятельности населения;

- создание электронного генерального плана в качестве ресурса информационнной системы обеспечения градостроительной деятельности на основе новейших компьютерных технологий.

Проект генерального плана выполнен на расчетный срок строительства– 2033 год.

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

2.1.АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

В основу планировочного решения генерального плана положена идея создания современного поселения на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры, при этом учитывались сложившиеся природно-ландшафтное окружение и транспортные связи, а также автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения.

Комплексный градостроительный анализ территории сельского поселения Маядыковский сельсовет с точки зрения инженерно-геологических, природно-экологических, санитарно-гигиенических факторов и с учетом пожеланий местных органов управления позволил выявить на территории населенных пунктов и прилегающих к ним участках ряд площадок, пригодных для освоения.

Проектом генерального плана градостроительного развития сельского поселения предложены следующие решения:

- функциональное зонирование территории с компактной селитебной зоной и  упорядоченной  производственной  зоной;

- максимальное использование внутренних территориальных резервов для  нового  строительства;

- создание  зон  комфортного отдыха;

- экологический подход при решении планировочных задач, обеспечение экологически безопасного развития территории.

Генеральный план содержит проектное функциональное зонирование, направленное на оптимизацию использования территорий населенных пунктов, обеспечение комфортного проживания жителей, создание современной социальной, транспортной и инженерной инфраструктур. Предусмотрено формирование функциональных зон – жилых, общественно-деловых, природно-рекреационных, производственных, транспортных, зон инженерных сооружений, зон перспективного градостроительного развития, сельскохозяйственного использования и других.

Одной из главных задач нового генерального плана является градостроительный прогноз перспективного направления развития сельского поселения на первую очередь строительства (до 2023г.) и  на расчётный срок (до 2033г.).

Генеральный план предусматривает поэтапное освоение резервов территории в соответствии с прогнозом численности населения и средней жилищной обеспеченности.

При разработке генерального плана сельского поселения намечены следующие мероприятия:

- развитие с.Маядык в качестве административного центра сельского поселения, д. Ярмино, с. Миништы, с.Искуш в качестве развивающихся селитебных территорий;

- совершенствование транспортной инфраструктуры;

- совершенствование функционального зонирования населенных пунктов;

- формирование общественных центров и подцентров;

- организация зон отдыха;

- проектирование многофункциональной системы зеленых насаждений населенных пунктов;

- реконструкция и благоустройство существующей застройки;

- новое строительство;

- развитие производственных зон.

Прогноз жилищного фонда составлен с учетом обеспечения комфортности проживания населения и увеличения средней жилищной обеспеченности на первую очередь до 25,6 м2 общей площади на 1 человека, на расчетный срок до 30 м2 общей площади на 1 человека (до 2033г.). Развитие сельcкого поселения планируется за счет механического и естественного прироста на расчетный срок.

Развитие селитебной территории населенных пунктов предусмотрено в двух направлениях:

- максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием;

- застройка проектируемых жилых кварталов индивидуальными жилыми домами;

- реконструкция существующих объектов обслуживания, размещение на проектируемом участке подцентров обслуживания с целью обеспечения полного комплекса услуг в соответствии с республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан», 2008г.

Село Маядык – административный центр сельского поселения Маядыковский сельсовет с населением 615 человек, расположен в центральной части  территории сельского поселения в 15 км от районного центра г. Дюртюли, ближайшая ж/д станция расположена на расстоянии 115 км в г. Янаул.

Территория села ограничена с востока водоохранной зоной от реки Баргызбаш, с юга санитарно-защитной зоной от производственной территории, с запада санитарно-защитной зоной от производственной территории, с северо-запада – санитарно-защитной зоной от кладбища.

Планировочная структура села состоит из улиц, расположенных с северо-запада на юго-восток вдоль реки Баргызбаш. Общественная зона сформировалась в центральной части села. Промзона расположена в западной и южной части населенного пункта.

Предлагается размещение малоэтажной усадебной жилой застройки с рекомендуемыми размерами приусадебных участков 0,25-0,30 га на участках, благоприятных для строительства, в северо-западном направлении от существующих жилых кварталов. Индивидуальная застройка решена в виде ландшафтно-ориентированных кварталов. Новые кварталы органично включены в единую систему улично-дорожной сети.

Село Искуш  расположено в 4 км к западу от центра сельского поселения, в 19  км от райцентра, ограничено с севера – лесным массивом, с востока -  санитарно-защитной зоной от производственной зоны, с юго-востока – дорогой местного значения Искуш-Маядык. Транспортная связь населенного пункта с административным центром сельского поселения осуществляется по автодороге местного значения с твердым покрытием. Население – 200 человек.

Планировочная структура села состоит из улиц, расположенных с северо-запада на юго-восток вдоль реки. Общественная зона сформировалась в центральной части села. Промзона расположена в северо-восточной части населенного пункта.

Предлагается размещение малоэтажной усадебной жилой застройки с рекомендуемыми размерами приусадебных участков 0,30 га на участках, благоприятных для строительства, в юго-западном направлении от существующих жилых кварталов. Индивидуальная застройка решена в виде ландшафтно-ориентированных кварталов. Новые кварталы органично включены в единую систему улично-дорожной сети.

Село Миништы расположено в 6 км к востоку от центра сельского поселения, в 19 км от райцентра. Село ограничено с севера и востока санитарно-защитной зоной от кладбищ, с запада – санитарно-защитной зоной от производственной зоны.

Транспортная связь населенного пункта с административным центром сельского поселения осуществляется по автодороге местного значения с твердым покрытием. Население – 593 человека.

Планировочная структура села состоит из улиц, расположенных с северо-запада на юго-восток вдоль реки. Общественная зона сформировалась в центральной части села. Промзона расположена в северо-западной части населенного пункта.

Предлагается размещение малоэтажной усадебной жилой застройки с рекомендуемыми размерами приусадебных участков 0,25-0,30 га на участках, благоприятных для строительства, в северо-западном и западном направлении от существующих жилых кварталов. Индивидуальная застройка решена в виде ландшафтно-ориентированных кварталов. Новые кварталы органично включены в единую систему улично-дорожной сети.

Село Ярмино расположено в 5 км к северо-востоку от административного центра сельского поселения, в 21 км от райцентра. Население – 434 человека.  Транспортная связь населенного пункта с административным центром сельского поселения и райцентром осуществляется по автодороге муниципального значения Дюртюли-Бураево с твердым покрытием. Территория деревни ограничена с  севера санитарно-защитной зоной от кладбища, а также автодорогой межмуниципального значения, с юга, запада, востока – водоохраной зоной от реки.

Планировочная структура села состоит из улиц, расположенных с северо-запада на юго-восток вдоль реки и перпендикулярно к ним с северо-востока на юго-запад. Общественная зона сформировалась в центральной части села. Промзона расположена в северо-западной части населенного пункта.

Предлагается размещение малоэтажной усадебной жилой застройки с рекомендуемыми размерами приусадебных участков 0,25-0,30 га на участках, благоприятных для строительства, в северном направлении от существующих жилых кварталов. Индивидуальная застройка решена в виде ландшафтно-ориентированных кварталов. Новые кварталы органично включены в единую систему улично-дорожной сети.

Село Старокангышево расположено в 4 км к югу от административного центра сельского поселения, в 13 км от райцентра. Население – 371 человек.  Транспортная связь населенного пункта с административным центром сельского поселения и райцентром осуществляется по автодороге межмуниципального значения Дюртюли-Бураево с твердым покрытием. Территория деревни ограничена с  востока – водоохраной зоной от реки Белая, с севера – санитарно-защитной зоной от кладбища, а также водоохраной  зоной от реки.

Планировочная структура села состоит из улиц, расположенных с севера на юг вдоль реки Белая и перпендикулярно к ним с востока на юго-запад. Общественная зона сформировалась в центральной части села. Промзона расположена в западной части населенного пункта.

Развитие населенного пункта не предусмотрено.

Деревня Таш-Елга  расположена в 7 км южнее административного центра сельского поселения с. Маядык и в 10 км к северо-востоку от райцентра. Население – 39 человек. Транспортная связь населенного пункта с административным центром сельского поселения осуществляется по грунтовой дороге местного значения (1,5 км), затем  по дороге муниципального значения с твердым покрытием. Территория деревни ограничена с  востока – водоохраной зоной от реки Белая, с севера, запада и юга – лесным массивом.

Планировочная структура села состоит из улиц, расположенных с запада на восток. Общественная зона и промзона в селе отсутствует. Развитие населенного пункта не предусмотрено.

Деревня Баргызбаш расположена в 4 км к северу от административного центра сельского поселения и в 19 км от райцентра. Население – 126 человек. Транспортная связь населенного пункта с административным центром сельского поселения и райцентром осуществляется по автодороге местного значения (2,0 км), затем по автодороге муниципального значения Дюртюли - Бураево с твердым покрытием. Территория деревни ограничена с  северо-запада – водоохраной зоной от реки, с юга – лесным массивом.

Планировочная структура села состоит из улиц, расположенных с северо-востока на юго-запад. Общественная зона деревни сформировалась в центральной части. Промзона в селе отсутствует. Развитие населенного пункта не предусмотрено.

Деревня Атачево расположена в 13 км к северу от административного центра сельского поселения и в 24 км от райцентра. Население –9 человек. Транспортная связь населенного пункта с административным центром сельского поселения и райцентром осуществляется по грунтовой дороге местного значения (8,5 км), затем по автодороге муниципального значения Дюртюли - Бураево с твердым покрытием. Территория деревни ограничена с  севера и востока – водоохраной зоной от озер, с юга – редким лесом. Общественная и промышленная зона в деревне отсутствуют. Развитие населенного пункта не предусмотрено.

Деревня Покровка расположена в 14 км к северу от административного центра сельского поселения и в 27 км от райцентра. Население – 1 человек. Транспортная связь населенного пункта с административным центром сельского поселения и райцентром осуществляется по грунтовой дороге местного значения (7,5 км), затем по автодороге муниципального значения Дюртюли - Бураево с твердым покрытием. Общественная и промышленная зона в деревне отсутствуют. Развитие населенного пункта не предусмотрено.

Деревня Успеновка расположена в 12 км к северу от административного центра сельского поселения и в 25 км от райцентра. Население – 10 человек. Транспортная связь населенного пункта с административным центром сельского поселения и райцентром осуществляется по грунтовой дороге местного значения (6,0 км), затем по автодороге муниципального значения Дюртюли - Бураево с твердым покрытием. Территория деревни состоит из двух частей. Северная часть ограничена с  юга – водоохраной зоной от озер, с других сторон – лесным массивом. Общественная и промышленная зона в деревне отсутствуют. Развитие населенного пункта не предусмотрено.

2.2. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Основной составляющей документа территориального планирования - генерального плана сельского поселения Маядыковский сельсовет - является функциональное зонирование с определением видов градостроительного использования установленных зон, параметров планируемого развития и ограничений на их использование.

Основные цели функционального зонирования:

- установление назначений и видов использования территории поселения;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития поселения.

Основными принципами предлагаемого функционального зонирования территории являются:

- территориальное развитие селитебных территорий;

- формирование рекреационных территорий;

- сохранение и развитие особо охраняемых территорий;

- упорядочение функциональной структуры территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития территории;

- проектная планировочная организация территории муниципального образования.

Функциональное зонирование сельского поселения Маядыковский сельсовет:

- предусматривает увеличение площади селитебной  и, возможно, производственной зон, и зоны с особыми условиями использования территории;

- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития селитебной территории и охраны окружающей среды;

- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон.

На территории сельского поселения выделено три основных группы функциональных зон:

- зоны интенсивного градостроительного освоения;

- зоны сельскохозяйственного использования территории;

- зоны ограниченного хозяйственного использования.

Первая группа функциональных зон - зоны интенсивного градостроительного освоения - выделена на территориях, где происходит развитие населённых пунктов, производственных и сельскохозяйственных комплексов, объектов и коммуникаций инженерно-транспортной инфраструктуры. В первой группе выделяются следующие подзоны:

- территории населённых пунктов и их развития;

- территории производств, размещения элементов транспортной и инженерной инфраструктуры и их развития.

Зона интенсивного градостроительного освоения - это, прежде всего, территории жилищного строительства во всех населенных пунктах.

Вторая группа функциональных зон – зоны сельскохозяйственного использования территории выделена на территориях, связанных с выращиванием и переработкой сельскохозяйственной продукции. Для Дюртюлинского района, и, в частности, для сельского поселения Маядыковский сельсовет, они незначительны, расположены за границей населенных пунктов на территориях поселения, свободных от застройки, лесонасаждений и  водных объектов.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, защитными полосами лесных насаждений, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей.

Третья группа функциональных зон – зоны с особыми условиями использования территорий включает территории, для которых в настоящее время установлен режим, не допускающий развития и размещения в них промышленных или сельскохозяйственных производств, других видов эксплуатации природных ресурсов, способных нанести значительный вред естественному или культурному ландшафту. В составе группы выделены следующие зоны:

- зоны рекреационного использования;

- охраняемые природные ландшафты;

- зоны сосредоточения объектов культурного наследия (памятников археологии, истории, архитектуры, культуры) и их охранные зоны;

- водные объекты с охранными зонами;

- различные зоны планировочных ограничений.

Зоны планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной деятельности во всех типах функциональных зон в соответствии с правовыми документами.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- санитарно-защитные зоны;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых;

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Баланс земель населенных пунктов по функциональным  зонам

(на расчетный срок)

Условные обозначения функциональных зон в таблице баланса земель:

Ж – жилая усадебная застройка

ОД – земли общественно-деловой зоны общего пользования

ПК – производственно-коммунальная зона

У – улицы, дороги, проезды

К – кладбища

В – водная поверхность

З –  зеленые насаждения общего пользования

Табл.№  1

| № п/п | Населенные пункты | Площадь терр.,га сущ/р.с | Функциональные зоны (проект.), га |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ж | ОД | ПК | У | З | К | В |
| 1 | с. Маядык | 119,5 | 53,3 | 2,72 | 7,70 | 1,77 | 10,0 | - | 1,70 |
|  |  | 150,09 | 63,8 | 2,89 | 7,70 | 5,17 | 10,0 | 0,98 | 1,70 |
| 2 | с. Миништы | 118,13 | 62,41 | 2,46 | 5,70 | 2,21 | 0,10 | - | 0,80 |
|  |  | 129,78 | 69,61 | 2,46 | 5,70 | 4,78 | 0,10 | - | 0,80 |
| 3 | с. Ярмино | 95,3 | 46,2 | 1,20 | - | 1,33 | 0,24 | 0,88 | 1,10 |
|  |  | 118,36 | 56,8 | 1,49 | - | 4,70 | 5,0 | 1,91 | 1,10 |
| 4 | с. Искуш | 48,3 | 21,11 | 0,04 | 0,73 | - | 0,40 | - | 0,62 |
|  |  | 54,72 | 24,11 | 0,27 | 0,73 | 1,38 | 0,40 | - | 0,62 |
| 5 | с. Старокангы-шево | 78,6 | 47,54 | 1,25 | - | 1,72 | 1,0 | - | 0,33 |
|  |  | 78,6 | 47,54 | 1,29 | - | 2,85 | 1,0 | - | 0,33 |
| 6 | д. Баргызбаш | 33,6 | 23,0 | 0,31 | - | 0,83 | 0,5 | - | - |
|  |  | 33,6 | 23,0 | 0,31 | - | 0,83 | 0,5 | - | - |
| 7 | д. Атачево | 8,05 | 1,0 | - | - | 0,17 | 2,70 | - | 0,30 |
|  |  | 8,05 | 1,0 | - | - | 0,17 | 2,70 | - | 0,30 |
| 8 | д. Таш-Елга | 23,82 | 12,26 | - | - | - | 0,5 | - | - |
|  |  | 23,82 | 12,26 | 0,02 | - | 0,32 | 0,5 | - | - |
| 9 | д. Покровка | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | д. Успеновка | 32,2 | 9,9 | - | - | 0,33 | 1,20 | - | 0,20 |
|  |  | 32,2 | 9,9 | - | - | 1,1 | 1,20 | - | 0,20 |
|  | Итого | 557,50/ (100%) | 276,72/ (49,64%) | 7,98/ (1,43%) | 14,13/ (2,53%) | 8,36/ (1,5%) | 16,64/ (2,98%) | 0,88/ (0,15%) | 5,05 / (0,91%) |
|  |  | 629,22 (100%) | 308,02 48,95% | 8,73/ (1,38%) | 14,13 (2,2%) | 21,30/ (3,38%) | 21,4/ (0,34%) | 2,89/ (0,46%) | 5,05/ (0,8%) |

Баланс территории сельского поселения Маядыковский сельсовет

по категориям  земель

Табл.№2

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2013 г. | На расчетный срок 2033г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель сельского поселения Маядыковский сельсовет в административных границах | га | 15083,6 | 15083,6 |
|  | в том числе по категориям: |  |  |  |
| 1 | Земель лесного фонда | га | 1316,3 | 1316,3 |
| 2 | Земель природоохранного назначения (особо охраняемых территорий) | га | - | - |
| 3 | Земель сельскохозяйственного использования | га | 6423,0 | 6351,28 |
| 4 | Земель промышленности, энергетики, связи, земли обороны | га | 13,0 | 13,0 |
| 5 | Земель транспорта | га | 56,5 | 56,5 |
| 6 | Земель населенных пунктов, в т.ч.: | га | 557,5 | 629,22 |
|  | жилых зон с преобладанием индивидуальной застройки | га / % | 276,72 / 100% | 308,02 / 100% |
|  | общественно-деловых зон | га | 7,94 | 8,73 |
|  | производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 22,49 | 35,73 |
|  | рекреационных зон | га | 16,54 | 21,4 |
|  | земель водного фонда | га | 5,05 | 5,05 |
|  | земель спец.назначения в н.п. | га | 0,88 | 0,88 |
| 7 | Земель специального назначения | га | 7,59 | 7,59 |

Функциональное зонирование территории населенных пунктов

Основными целями функционального зонирования в населенном пункте,  являются:

- установление назначений и видов использования территорий;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития поселения.

Территория в границах населенных пунктов состоит из следующих функциональных зон, отраженных на графических материалах генерального плана поселения:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- производственная зона;

- зона инженерной и транспортной инфраструктур;

- зона сельскохозяйственного использования;

- рекреационная зона;

- зона особо охраняемых территорий;

- зона специального назначения.

    - 2.2.1. Жилая зона

Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального и среднего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон включаются также территории, предназначенные для ведения дачного хозяйства и садоводства.

Проектируемая зона усадебной жилой застройки - индивидуальная застройка усадебного типа с рекомендуемыми размерами приусадебных участков 0,18 га  (размеры участков подлежат уточнению на стадии разработки Правил землепользования и застройки).

Градостроительное зонирование предоставляет свободу в выборе этажности и типологии жилых зданий. В соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008г. регламентируется только плотность застройки.

Проектом предлагается сохранить исторически сложившийся принцип застройки с преобладающими приусадебными хозяйствами. Основной объем жилищного строительства планируется осуществлять за счет частных инвестиций. Государственные вложения будут направлены на инфраструктурную подготовку земельных участков для последующей продажи их на рыночных принципах, а также на осуществление целевых государственных программ по жилищному обеспечению, включая инвалидов, ветеранов и других слоев населения.

В результате проведенного анализа градостроительных условий развития населенных пунктов сельского поселения Маядыковский сельсовет были определены возможные условия их перспективного развития, выявлена общая численность трудовых резервов в составе населения, произведен расчет и технико-экономическое обоснование численности населения.

На расчетный срок строительства в населенных пунктах сельского поселения будут проживать 2929 человек. Для обеспечения их безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду определяются объемы и виды строительства.

    - 2.2.2. Общественно-деловая зона. Культурно-бытовое строительство

Одной из основных целей разработки генерального плана сельского поселения Маядыковский сельсовет является удовлетворение потребностей местного населения в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик и социальных норм, а также обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей.

Общественно-деловая зона представлена существующими исторически сложившимися общественными центрами населенных пунктов и проектируемыми центрами (подцентрами) обслуживания, расположенными как в существующих жилых образованиях (селитебная территория), так и на свободной от застройки территории в проектируемых кварталах.

В общественно-деловой зоне расположены объекты культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, здравоохранения, коммерческой деятельности, образовательных учреждений, административные, культовые здания, автомобильные стоянки легкового транспорта, центры деловой, финансовой, общественной активности, торговые комплексы.

с. Маядык:

- средняя школа на 392 учащихся со спортзалом площадью 406 м2;

- ФАП на 23 посещения в смену с размещением в нем аптеки на 11,3 м2;

- здание администрации с сельским клубом на 250 мест и библиотекой;

- спортивные площадки 0,002 га;

- детский сад на 52 места;

- магазин товаров повседневного спроса ООО «Надежда» на 30 м2 торг. пл.;

- магазин «Радуга» ИП Рашидов Р.Р. торговой площадью 26 м2;

- предприятия бытового обслуживания на 2 раб. места;

- проектируемый торгово-бытовой комплекс, в составе которого магазины товаров повседневного спроса на 186 м2 торговой площади, кафе на 32 посадочных места;

- отделение связи на 1 опер. место;

- отделение банка на 1 опер. место;

- проектируемое здание автостанции.

д.Искуш:

- реконструируемое здание начальной школы на 15 мест  с детским садом на 7 мест;

- проектируемое здание социально-культурного центра в составе которого: 68 м2 торговых площадей, предприятие общественного питания на 9 посадочных мест, предприятие бытового обслуживания на 1 рабочее место, гостиница на 1 места, клуб на 52 места, аптечный пункт на 16 м2, библиотека на 1,14 тыс. томов, помещения для культмассовой работы и досуга на 14 м2;

с. Ярмино:

- реконструируемая средняя школа на 196 учащихся с детским садом на 18 мест;

- фельдшерско-акушерский пункт на 17 посещений в смену;

- сельский клуб на 30 мест;

- спортивные площадки на 400 м2;

- магазин товаров повсед. спроса ЧП Зиятдинов «Филара» на 20 м2торг. пл.;

- магазин товаров повсед. спроса ЧП Зиятдинов «Омет» на 26 м2торг. пл.;

- проектируемое здание социально-культурного центра в составе которого: клуб на 100 мест, библиотека на 3 тыс. томов, помещения для культмассовой работы и досуга на 33 м2, торговые площади на 120 м2, предприятия общественного питания на 22 посадочных места, гостиница на 2 места, аптека на 8 м2 торговой площади;

с. Старокангышево:

- реконструируемая средняя школа на 200 учащихся с пристроенным детским садом на 12 мест;

- фельдшерско-акушерский пункт;

- реконструируемый сельский дом культуры на 180 мест с размещением в нем помещений для культмассовой работы и досуга на 22 м2 и библиотеки на 1,9 тыс. томов;

- гостиница на 20 мест;

- 2 магазина товаров повседневного спроса на 20 м2 торговой площади;

- мечеть.

с. Миништы:

- средняя школа на 196 учащихся со спортивным залом на 270 м2;

- сельский дом культуры на 300 мест с библиотекой на 10,0 тыс. книг, фельдшерско-акушерским пункт на 34 посещения в смену и почтовое отделение;

- здание администрации с отделением связи на 1 опер. место;

- магазин ЧП Зиятдинов «Эльвира» на 20 м2 торг. пл.;

- магазин ООО «Тулпар» на 26 м2 торг. пл.;

- здание музея;

- проектируемое здание торгово-бытового комплекса в составе которого: 153 м2 торговых площадей, предприятие общественного питания на 26 посадочных мест, предприятие бытового обслуживания на 3 рабочих места, гостиница на 3 места;

- проектируемое здание мечети.

с. Баргызбаш:

- реконструируемое здание  общественного центра, в составе которого: начальная школа на 18 учащихся, детский сад на 4 места, ФАП с аптечным пунктом, клуб на 30 мест, библиотека на 0,63 тыс. томов, магазин на 18 м2;

- расширение здания недействующего магазина до 38 м2 торговой площади и размещением в нем кафе на 5 посадочных мест;

В д. Таш-Елга, д. Успеновка, д. Покровка, д. Атачево, дачном поселке Бурный поток: объектов культурно-бытового обслуживания не имеется.

    - 2.2.3. Зона рекреационного назначения

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории в пределах и вне границ населённых пунктов, предназначенные для организации массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки и включает парки, сады, городские леса, лесопарки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств населенных пунктов.

В зоне рекреационного назначения выделены следующие подзоны:

Зона общественных пространств – занимает свободные от транспорта территории общего пользования, в том числе пешеходные зоны, площади, улицы, скверы, бульвары, специально предназначенные для использования в целях досуга, проведения массовых мероприятий, организации пешеходных потоков на территориях объектов массового посещения общественного, делового назначения.

В зоне общественных пространств запрещено:

- возведение ограждений, препятствующих свободному перемещению населения;

- строительство зданий и сооружений производственного, коммунально-складского и жилого назначения;

- строительство и эксплуатация любых объектов, оказывающих негативное воздействие на состояние окружающей среды.

В зоне общественных пространств допускается размещение объектов общественного питания и развлечения, функционирование которых направлено на обеспечение комфортного отдыха населения и не оказывает вредного воздействия на экосистему.

Территории зеленых насаждений общего пользования включают озеленение газонов общественно-деловых центров (подцентров) и улиц населенных пунктов, прогулочных рекреационных зон в жилых кварталах, зеленых зон (скверов,  бульваров) в селитебной зоне новых жилых кварталов и групп жилых домов на I очередь и на расчетный срок.

Территории зеленых насаждений ограниченного пользования - насаждения при детских садах и школах, больницах, промышленных предприятиях, насаждения при жилых домах усадебной застройки.

Зеленые насаждения специального назначения - озеленение водоохранных зон, насаждения вдоль автомобильных дорог, насаждения на кладбищах.

Функции озеленения разнообразны. Озеленение имеет большое значение в оздоровлении среды населенного пункта, в улучшении его архитектурного облика и в организации культурного обслуживания населения. Зеленые насаждения снижают силу ветра, регулируют тепловой режим, очищают и увлажняют воздух, являются наилучшей средой для отдыха населения и организации различных массовых мероприятий. При помощи озеленения осуществляются мероприятия по борьбе с оползневыми процессами и деградацией почв.

Основную роль в формировании зоны отдыха для жителей населенных пунктов играет естественный ландшафт, лесные массивы, расположенные рядом с новыми площадками освоения, прибрежные зоны речек и ручьев, протекающих по территории сельского поселения.

Зона размещения спортивных сооружений предполагает размещение существующих, сохраняемых и проектируемых спортивных объектов (в том числе плоскостных).

Основными задачами по данной зоне при принятии проектных решений генерального плана являются:

- обеспечение населения доступной возможностъю заниматься физической культурой и спортом;

- формирование у  населения, особенно у детей и молодежи, устойчивого  интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни;

-  улучшение качества  физического воспитания населения.

В с.Маядык существующая зеленая зона представлена естественными насаждениями вдоль реки Баргызбаш. Проектом предусмотрена организация на данных территориях благоустроенной рекреационной зоны. В проектируемых кварталах планируется организация островков зеленых насаждений.

В с. Миништы зеленая зона представлена небольшими островками естественных насаждений, расположенными вдоль реки. Проектом предусмотрена организация на данных территориях природозащитного озеленения. В проектируемых кварталах планируется организация островков зеленых насаждений.

В д.Ярмино существующая рекреационная зона представлена естественными зелеными насаждениями, расположенными локально по территории населенного пункта. Проектом предусмотрена организация вдоль реки природозащитного озеленения. В существующих кварталах планируется организация островков зеленых насаждений.

В д. Искуш существующая рекреационная зона представлена естественными зелеными насаждениями. Проектом предусмотрена организация вдоль реки и озер природозащитного озеленения. В существующих кварталах планируется организация островков зеленых насаждений.

    - 2.2.4. Зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктур

Основу планировочной организации любого сельского населенного пункта в значительной мере определяет размещение производственной зоны, здания и сооружения которой представляют для большей части трудоспособного населения сферу приложения труда.

Градостроительная реорганизация производственных зон является одним из важнейших направлений обновления и развития среды села.

Основной задачей функциональной зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктур является обеспечение жизнедеятельности поселения и размещение производственных, складских, коммунальных, транспортных объектов, сооружений инженерного обеспечения в соответствии с требованиями технических регламентов.

При размещении предприятий в промышленно-производственной зоне учитывается класс вредности и специфика производства. Проектом рекомендуются следующие общие принципы градостроительного регулирования промышленной застройки:

- максимально возможное размещение промышленных объектов в отведенных промзонах населенных пунктов;

- развитие производственной застройки за счет уплотнения существующей застройки в производственных зонах, а также за счет освоения новых производственных участков;

- обеспечение расчетных размеров санитарно-защитных зон вокруг производственных территорий.

На территории производственных зон разрешенным видом использования является размещение промышленных предприятий, коммунально-складских объектов, объектов инженерно-транспортной инфраструктуры.

Производственная зона рассматриваемых населенных пунктов будет формироваться на основе уже сложившихся промышленных и животноводческих предприятий. Проектом предусматривается санитарно-защитное озеленение по периметру участков предприятий, а также благоустройство и инженерное оборудование их территорий.

В составе зон  производственной, инженерной и транспортной инфраструктур генеральным планом  выделены подзоны:

- зона производственных объектов и объектов агропромышленного комплекса, коммунально-складского назначения и объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- зона водозаборных сооружений хозяйственно-бытового водоснабжения;

- зона размещения очистных сооружений;

- зона размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры;

- зона размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры.

Развитие инженерного обеспечения на проектируемых территориях планируется путем реконструкции и капитального ремонта существующих систем в сочетании с созданием современной сети инженерных коммуникаций и головных сооружений, вводимых в строй в рамках планируемого строительства и реализации инвестиционных проектов по развитию сельского поселения.

2.2.5. Зона специального назначения

В состав зон специального назначения включаются зоны, занятые кладбищами, зелёными насаждениями специального назначения, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах. На генеральном плане выделены следующие зоны специального назначения, располагающиеся за границами населенных пунктов:

- зона объектов размещения отходов потребления;

- зона кладбищ.

Зона объектов размещения отходов потребления.

В соответствии со «Схемой территориального планирования МО Дюртюлинский район» сбор и вывоз ТБО в населенных пунктах сельского поселения Маядыковский сельсовет осуществляется по заявочной системе с мусоросборочных площадок в населенных пунктах на полигон твердых бытовых отходов, расположенный в 9,0 км западнее г. Дюртюли.

Проектом предлагается устройство вдоль автодороги муниципального значения Дюртюли-Бураево мусороперегрузочной станции.

На территории сельского поселения расположено 2 скотомогильника, которые проектом предлагается оставить (подлежит облагораживанию и расширению).

Устройство неконтролируемых свалок бытовых отходов и отходов промышленных предприятий не допускается. Запрещается вывозить отходы на непредназначенные для этого места, а также закапывать их на сельскохозяйственных полях.

Зона кладбищ

В границах сельского поселения Маядыковский сельсовет расположены 7 кладбищ, из них 6 - действующие.

В с. Маядык кладбище площадью 0,98 га расположено в северо-западной части населенного пункта. Заполненность – 60%.

В с. Миништы кладбище площадью 1,18 га расположено к северу от населенного пункта. Второе , площадью 1,10 га расположено к востоку от границ населенного пункта. Оба кладбища заполнены на 80%.

В с.Ярмино кладбище, площадью 0,88 га, расположенное в северной части села заполнено на 100%. Второе  расположено в 1,0 км к югу от границ населенного пункта, площадью 1,0 га. Проектом предлагается открытие нового кладбища в северной части села, площадью 1,03 га.

В с.Искуш кладбище, площадью 1,0га, заполненность 60%.

В д. Старокангышево  кладбище, площадью 1,85 га расположено к северу, за границей населенного пункта. Заполненность составляет 60-70%.

В д. Баргызбаш кладбище, площадью 0,6 га, расположено в северной части, за границей населенного пункта. Заполненность составляет 70%.

Площадь территорий сельского поселения, используемая под захоронения, составит 8,62 га. Средняя заполненность территорий кладбищ составляет 65%.

Сельские кладбища относятся к V классу с санитарно-защитной зоной 50 метров (СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03*(новая редакция). В этой зоне не допускается размещать жилую застройку.

Территории закрытых сельских кладбищ отделяются 50-метровыми полосами зеленых насаждений как от жилой застройки, так и от проектируемых кладбищ, чем обеспечиваются нормативные санитарные разрывы от жилой застройки (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»).

При размещении кладбищ учитываются следующие принципы:

- размещение за пределами водоохранных зон рек, зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- месторасположение в центре групп населенных пунктов;

- наличие резервных территорий для расширения за расчетный срок;

- уменьшение пути следования ритуальных процессий.

    - 2.2.6. Зона сельскохозяйственного использования и назначения

К данной зоне относятся сельскохозяйственные угодья вне границ населенных пунктов (земли сельскохозяйственного назначения), сельскохозяйственные угодья в границах населенных пунктов (земли сельскохозяйственного использования).

2.2.7. Зоны с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования территорий - это охранные зоны, включающие:

- санитарно-защитные зоны,

- зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,

- водоохранные зоны,

- зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения,

- зоны охраняемых объектов,

- иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитная зона - специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Санитарно-защитная зона промышленных производств и объектов разрабатывается последовательно: расчетная (предварительная) санитарно-защитная зона, выполненная на основании проекта с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.); установленная (окончательная) - на основании результатов натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной  застройки, коллективных  или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями  качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных  средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

На схеме ограничений использования территорий (том 3, лист ГП-1) в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 отображены санитарно-защитные зоны от существующих и проектируемых территорий объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

Согласно Федеральному Закону Российской Федерации от 25 июня 2002г. №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (принят Государственной Думой 24 мая 2002 года, одобрен Советом Федерации 14 июня 2002 года), к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия межмуниципального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

Особой категорией историко-культурного наследия является археологическое наследие, основу которого составляют объекты материальной и духовной культуры, являющиеся результатом жизнедеятельности человека, имеющие возраст более 100 лет, охрана и использование которых требует применения археологических методов.

В соответствии со ст. 36 Закона РФ «Об объектах культурного наследия...» в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, все строительные работы должны предусматривать мероприятия по обеспечению сохранности данных памятников. Наиболее предпочтительным является обход данных памятников. В случае невозможности или нецелесообразности подобного обхода в соответствии  со ст.36, 40 в случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия необходимо осуществление мероприятий по обеспечению их сохранности. Согласно ст.40 ФЗ под сохранением объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы с полным или частичным изъятием археологических находок из раскопов.

Одной из составляющих этих мероприятий является проведение археологических разведок с целью оценки состояния выявленных и выявления новых памятников археологии и обеспечения их сохранности и раскопок для более углубленного их изучения.

Согласно действующему законодательству, все строительные, мелиоративные, дорожные и другие хозяйственные работы, в том числе работы по ремонту, реконструкции, перепланировке, прокладке коммуникаций (водо- и газопроводы и др.) и т.д. в обязательном порядке должны быть согласованы с органами охраны памятников.

Юридическим обоснованием проведения этих работ являются указанный Федеральный Закон, а также «Инструкция о порядке учета, обеспечения сохранности, содержания, использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры».

Необходимо организовать работу по уточнению топографической привязки известных и вновь выявляемых памятников археологии и разработке охранных зон отдельно взятых памятников с применением современных технических средств (GPS и пр.).

По данным администрации сельского поселения Маядыковский сельсовет обьекты культурного наследия на территории сельского поселения отсутствуют.

Водоохранные зоны

Для водных объектов водоохранные зоны устанавливаются в соответствии со ст. 6  и  65  Водного кодекса РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006г. (действует с 01.01.2007г.)

Размеры водоохранных зон (ВЗ) водных объектов, их прибрежных защитных (ПЗП) и береговых полос (БП) на территории сельского поселения Маядыковский сельсовет следующие:

Табл. №3

| № | Наименование реки | Протяженность реки, км | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Р.Белая | 1430,0 | 200 | 50 | 20 |
| 2 | Р. Шулея | 28,0 | 100 | 40 | 20 |
| 3 | Р. Сайгаш | 17,0 | 100 | 40 | 20 |
| 4 | Р. Ангасяк | 15,0 | 100 | 40 | 20 |
| 5 | Р. Баргызбаш | 8,0 | 50 | 40 | 5 |

В границах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв,  размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Прибрежная защитная и береговая полосы

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями запрещаются распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров за исключением береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет  5 метров.

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

Существующее положение

Основными водопотребителями, расположенными на территории сельского поселения Маядыковский сельсовет, являются населенные пункты и производственные объекты. В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение базируется на использовании подземных вод. По обеспеченности водными ресурсами Дюртюлинский район и, в частности, сельское поселение Маядыковский сельсовет относится к относительно надежно обеспеченным по подземным источникам водоснабжения.

Проектные предложения.

В качестве источников водоснабжения населенных пунктов сельского поселения на расчетный срок строительства рекомендуется использовать подземные воды.

Для обеспечения перспективной потребности водопотребления необходимо:

- провести изыскания источников водоснабжения с участием специалистов Управления по недрам РБ, выполнить поисково-оценочные и разведочные работы для определения запасов пресных подземных вод для обеспечения перспективной потребности водопотребления населенных пунктов сельского поселения Маядыковский сельсовет;

- определить источники хозяйственно-питьевого водоснабжения на основе санитарной оценки условий формирования и залегания подземных вод, оценки качества и количества воды, санитарной оценки места расположения водопроводных сооружений, прогноза санитарного состояния источников.

На территории сельского поселения Маядыковский сельсовет в населенных пунктах Маядык, Ярмино, Старокангышево планируется закрытие существующих водозаборов и перенос на нормативное расстояние от территорий промышленных зон.

В качестве регулирующих сооружений на каждом водозаборе предусматривается установка металлической водонапорной башни с емкостью 15,0 м3. Местоположение водозаборных сооружений уточняется на следующих стадиях проектирования при обязательном участии представителей санитарно-эпидемиологической службы и местных органов управления с оформлением соответствующими актами.

В целях обеспечения санитарного благополучия питьевой воды предусматривается санитарная охрана источников водоснабжения (месторождений подземных вод) и проектируемых водопроводных сооружений в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

Зона санитарной охраны источника питьевого водоснабжения организуется в составе трех поясов: 1 пояс (строгого режима) – включает территорию водозабора, его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения;

2 и 3 пояса (пояса ограничений) – включают территорию, предназначенную для предупреждения соответственно микробного и химического загрязнения воды источника водоснабжения.

Зоны санитарной охраны водоводов, санитарно-защитная полоса, шириной 10 м - при прокладке в сухих грунтах и 50 м – в мокрых грунтах. Водовод прокладывается по трассе, на которой отсутствуют источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Мероприятия по санитарной охране – гидрогеологическое обоснование границ поясов зон санитарной охраны, ограничения режима хозяйственного использования территорий 2 и 3 поясов разрабатываются в проекте зон санитарной охраны (ЗСО) в составе проекта водоснабжения села и утверждаются в установленном порядке.

Необходимо   выполнить   первоочередные   мероприятия   по обеспечению населения питьевой водой: очистка и обеззараживание питьевой воды, ревизия водопроводных сетей, повышение эффективности лабораторного контроля. Качество воды, подаваемой в водопроводную сеть населенных пунктов, должно соответствовать Сан ПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, контроль качества».

Зоны охраняемых объектов

Зоны охраняемых объектов - территории, на которых расположены охраняемые объекты, порядок определения границ которых и порядок согласования градостроительных регламентов для которых устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Охраняемые объекты - здания, строения и сооружения, в которых размещены федеральные органы государственной власти; территории и акватории, прилегающие к указанным зданиям, строениям, сооружениям и подлежащие защите в целях обеспечения безопасности объектов государственной охраны; здания, строения и сооружения, находящиеся в оперативном управлении федеральных органов государственной охраны; предоставленные им земельные участки и водные объекты. Данные по объектам, входящим в зону охраняемых объектов на территории сельского поселения Маядыковский сельсовет, отсутствуют.

2.2.8.  Зона особо охраняемых территорий

К землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим.

К землям особо охраняемых территорий относятся земли:

1)особо охраняемых природных территорий, в том числе лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

2) природоохранного назначения;

3) рекреационного назначения;

4) историко-культурного назначения;

5) иные особо ценные земли в соответствии с федеральными законами.

Особо охраняемые природные территории района

- Заказники

1.Зоологический заказник «Еланский» (3,85тыс.га), преобладают смешанные широколиственные леса, болота, на территории имеется оз.Елань. Объекты охраны – охотничьи виды фауны, лось, косуля, кабан, медведь, рысь, выдра, хорь лесной, заяц-беляк, заяц-русак, глухарь, тетерев, рябчик, гуси, лебедь-шипун, кулики.

2.Биологический заказник «Урема в пойме р.Белой» (кв.1-5,7-9) по охране лекарственных и пищевых растений. Площадь заказника 1215га, преобладает черемухово-сероольховый лес, липняк снытиевый, пойменные луга, заросли кустарников.

3.Биологический заказник «Елово-пихтвоые и сосновые леса» 24,29кв. Кангышевского лесничества по охране лекарственных и пищевых растений. Площадь заказника 174га, преобладают темнохвойно-широколиственные леса, снытиевые липняки, сосняки, черничники.

##### - Памятники природы

1.Озера Большая и Малая Елань (183га) – озеро, прибрежная полоса, пойменные леса и луга;

2.Елово-пихтовые насаждения в Кадгышевском лесничестве (80га) – елово-пихтово-широколиственный лес, сосняки черничные с елью;

3.Сосновый бор у д.Венеция (858га) – сложные сосновые леса с липой и дубом, луга;

4.Дюртюлинские сосновые боры (1107га) – сложные сосновые леса с липой.

На территории сельского поселения Маядыковский сельсовет МР Дюртюлинский район РБ памятников природы не имеется.

2.3. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

2.3.1. Развитие социальной инфраструктуры

Население. Прогноз численности населения произведен исходя из демографической емкости территории, то есть предельно допустимого числа жителей, которых можно расселить в существующем сохраняемом и проектируемом жилом фонде на территории каждого населенного пункта.

Демографическая емкость территории определена с учетом функционально-пространственной организации территории:

- разработан проектный план градостроительного развития территории сельского поселения;

- определены площадки нового комплексного жилищного строительства;

- определена типология, структура и объемы новой жилой застройки;

- определен жилой фонд, размещаемый на территории поселения, с учетом принятых в генеральных планах сел параметров;

- произведен расчет населения, которое можно расселить в расчетном жилом фонде.

В пределах расчетного срока численность населения по демографической емкости территории определена в размере 2929 человек, в том числе:

с. Маядык: 805 чел.

- существующее население 615 чел.

- на расчетный срок 45 проект.уч. -190 чел.

с. Искуш: 227 чел.

- существующее население 200 чел.

- на расчетный срок 10 проект.уч- 27 чел.

с. .Миништы: 662 чел.

- существующее население 593 чел.

- на расчетный срок 25 проект.уч. -69 чел.

с. Ярмино: 553 чел.

- существующее население 434 чел.

- на расчетный срок 53 проект.уч. - 119 чел.

д. Баргызбаш: 126 чел.

- на расчетный срок увеличение территории не предусмотрено.

с. Старокангышево: 371 чел.

- на расчетный срок увеличение территории не предусмотрено.

д. Таш-Елга: 39 чел.

- на расчетный срок увеличение территории не предусмотрено.

д. Баргызбаш: 126 чел.

- на расчетный срок увеличение территории не предусмотрено.

д. Атачево: 9 чел.

- на расчетный срок увеличение территории не предусмотрено.

д. Покровка: 1 чел.

- на расчетный срок увеличение территории не предусмотрено.

д. Успеновка: 10 чел.

- на расчетный срок увеличение территории не предусмотрено.

Для их расселения необходимо задействовать территории жилых зон площадью  629,22 га,  в том числе:

- с.Маядык – 150,09 га

- с.Миништы – 129,78 га

- с.Ярмино – 118,36 га

- с.Искуш – 54,72 га

- с.Старокангышево – 78,6 га

- д. Баргызбаш – 33,6га

- д. Таш-Елга – 23,82га

- д. Атачево –8,05 га

- д. Успеновка – 32,2га.

Предполагается, что освоение территориальных ресурсов будет происходить за счет механического прироста, в составе которого будут преобладать люди в трудоспособном возрасте с детьми, демографическая структура населения может стабилизироваться или улучшиться. В дальнейшем можно ожидать тенденции увеличения удельного веса детской возрастной группы вследствие повышения рождаемости и миграционного притока населения, в структуре которого будет преобладать молодой детородный возраст.

Структура населения сельского поселения Маядыковский сельсовет

Табл. № 4

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Численность населения (сущ.), чел. | Численность населения (проект.), чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Маядык | 615 | 805 |
| 2 | с.Искуш | 200 | 227 |
| 3 | с.Старокангышево | 371 | 371 |
| 4 | с. Миништы | 593 | 662 |
| 5 | с. Ярмино | 434 | 553 |
| 6 | д. Атачево | 9 | 9 |
| 7 | д.Баргызбаш | 126 | 126 |
| 8 | д. Таш-Елга | 39 | 39 |
| 9 | д. Покровка | 1 | 1 |
| 10 | д. Успеновка | 10 | 10 |
|  | Итого: | 2398 | 2929 |

Возрастная структура населения сельского поселения

Маядыковский сельсовет

Табл. №5

| Возрастные группы | Современное состояние (2013 г.) | Расчетный срок (2033 г.) |
| --- | --- | --- |
|  | чел. | % | чел. | % |
| Численность населения, всего | 2398 | 100,0 | 2929 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Моложе трудоспособного возраста | 461 | 19,22 | 615 | 21,0 |
| В трудоспособном возрасте | 1418 | 59,13 | 1763 | 60,2 |
| Старше трудоспособного возр. | 519 | 21,65 | 551 | 18,8 |

Трудовые ресурсы (экономически активное население). В основу определения трудовых ресурсов положена современная возрастная структура населения и возможная динамика ее развития на перспективу. Основную возрастную группу трудовых ресурсов сельского поселения Маядыковский сельсовет составляет население в трудоспособном возрасте. Дополнительным резервом  трудовых ресурсов являются пенсионеры по возрасту, продолжающие трудовую  деятельность. В структуре трудовых ресурсов не учитывается категория работающих подростков (до 16 лет) ввиду всеобщего обязательного среднего образования.

Оценка численности трудовых ресурсов выполнена на основе прогнозируемой возрастной структуры населения. Ожидаемая численность трудовых ресурсов увеличится в перспективе до 1928 человек.

Оценка трудовых ресурсов

Табл. №6

| Категория населения | Современное состояние (2013г.) | Расчетный срок (2032г.) |
| --- | --- | --- |
|  | чел. | % | чел. | % |
| Численность населения, всего | 2398 | 100,0 | 2929 | 100,0 |
| Население в трудоспособном возрасте | 1418 | 59,13 | 1763 | 60,2 |
| Работающие лица старшего трудоспособного возраста | 156 | 30% возрастной группы пенсионеров | 165 | 30% возрастной группы пенсионеров |
| Итого трудовые ресурсы (экономически активное население) | 1574 | 65,63 | 1928 | 65,8 |

На основании ориентировочных прогнозов возрастной структуры населения и анализа современного использования трудовых ресурсов приводятся обоснования по использованию трудовых ресурсов по этапам развития поселения.

2.3.2.  Мероприятия по жилой застройке

Перспективный жилой фонд

На расчетный срок предусматривается развитие населенных пунктов сельского поселения Маядыковский сельсовет за счет застройки индивидуальными жилыми домами. Перспективная численность населения составит 2,929 тыс. человек, для расселения которых потребуется 87,87 тыс.кв.м общей площади жилья. Новое строительство составит 49,76 тыс.кв.м.

Жилищная обеспеченность к 2033 году составит 30,0 кв.м на 1 жителя, данные показатели ориентировочны и зависят в первую очередь от возможностей и желания населения при строительстве индивидуальных домов бόльшей или меньшей площади.

Средняя плотность населения (с учётом существующего населения и количества населения на отведённых участках) составит 2929 чел.: 629,22 га =4,65 чел./га.

Плотность застройки на расчетный срок составит 87870 кв.м : 629,22 га = 139,65 кв.м общей площади  / га.

2.3.3. Мероприятия по развитию систем культурно- бытового обслуживания

В связи с  развитием сельского поселения Маядыковский сельсовет генеральным планом предусматривается строительство новых учреждений обслуживания с сохранением, реконструкцией или перепрофилированием существующих.

Территориальная организация культурно-бытового обслуживания сельского поселения строится по сетевому принципу, предполагающему сочетание крупных (базовых) и малых (приближенных к месту жительства) объектов. Размещение объектов обслуживания предполагается в зонах жилой застройки, в отдельно стоящих зданиях.

Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания

населения сельского поселения, на расчетный срок – 2450 чел.

(Согласно ТСН РБ)

Табл. №7

| Наименование | Ед. изм. | Норма обеспеч. на тыс.чел. | Требуемое кол-во из расчета на 2929 чел. | Размеры земельных участков,га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные организации | мест | 33 | 97 | 35-40 м2 на место |
| Общеобразовательные учреждения | учащихся | 144 | 422 | 50 м2 на уч. |
| Спортивные залы общего типа (при школе) | м2 | 80 | 234 | при школах, клубах |
| Клубы сельских поселений | 1 место | 230 | 674 | по заданию на проект. |
| Помещения для досуга | м2 | 60 | 176 | при клубах или общ.зд. |
| Сельские библиотеки | тыс.книг/ чит.мест | 5 / 4 | 15/ 12 | при клубах |
| Магазины продовольственные | м2 торг. площади | 100 | 879 | 0,4 на ТСК |
| Магазины непродовольственные | м2 торг. площади | 200 |  |  |
| Предприятия обществ. питания | посадочных мест | 40 | 117 | сущ. и в составе ТБК |
| Отделение связи | объект | 1 на 0,5–6,0 тыс. ч | 1 | сущ. |
| Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 4 | 12 | в составе ТБК |
| Выдвижной пункт медицинской помощи | 1 автомобиль | 0,2 | - | В райцентре |
| Аптечный пункт | объект на н.п. | 1 | 6 | при ФАП и ТБК |
| Фельдшерско-акушерский пункт | объект на н.п. | 1 | 6 | в составе общ. Зд. |
| Отделение банка | объект | 0,5 | 1 | сущ. |
| Гостиница | 1 место | 4 | 12 | В составе ТБК |
| Пожарное депо | 1 пож. автомобиль | 0,4 | 1 | сущ.рек. |
| Кладбище | га | 0,24 | 0,7 | Сущ. |
| Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,7 | 2,1 | При школах и в рекр. |

Учреждения и предприятия обслуживания сельского поселения Маядыковский сельсовет размещены из расчета обеспечения жителей сельского поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. Обеспечение объектами более высокого уровня обслуживания предусмотрено на группу сельских поселений в районном центре Маядык. Для организации обслуживания необходимо предусматривать помимо стационарных зданий передвижные средства и сооружения сезонного использования, выделяя для них соответствующие площадки.

Размещение учреждений и предприятий обслуживания в пределах сельского поселения Маядыковский сельсовет с учетом нормативной потребности на расчетный срок:

Дошкольные образовательные учреждения:

Вместимости существующего в с. Маядык детского сада на 52 места на расчетный срок достаточно.

В с. Миништы детского сада нет. Предлагается ввести в состав существующей школы детский сад на 22 места.

В с.Ярмино детского сада нет. Предлагается ввести в состав существующей школы детский сад на 18 мест.

В д.Искуш детский сад отсутствует. Проектом предлагается строительство детского сада на 7 мест в виде пристроя к начальной школе.

В д.Старокангышево детский сад пристроен к школе, однако здание недействует. Проектом предлагается реконструкция здания и устройство в нем детского сада на 12 мест.

В д. Баргызбаш предлагается расположить  детский сад на 4 места в реконструируемом общественном центре.

Общеобразовательные учреждения:

Вместимости существующей средней школы в с. Маядык на 392 учащихся на расчетный срок достаточно.

В с. Миништы имеется средняя школа на 196 учащихся, она с избытком обеспечивает нормативную потребность населения в образовательных учреждениях.

В с. Ярмино имеется средняя школа на 196 учащихся, она также с избытком обеспечивает нормативную потребность населения в образовательных учреждениях.

В с. Искуш имеется недействующая начальная школа на 15 мест. Проектом предлагается реконструкция данной школы. Учащиеся старших классов будут посещать школу в с. Маядык, расположенную в 3,0 км.

В селе Старокангышево имеется недействующая школа на 200 мест. Проектом предлагается реконструкция данной школы.

В. д. Баргызбаш предлагается разместить школу на 18 учащихся в реконструируемом общественном центре.

Больницы, поликлиники: потребность в стационарной медицинской помощи,  сложной амбулаторно-поликлинической помощи  и станции скорой медицинской  помощи в сельском поселении обеспечивается в районном центре г. Дюртюли существующей ЦРБложной ственно скую помощь в ФАПе д. алиха получают медицинскую помощь в д. .

Население д.Маядык - центра сельского поселения пользуется услугами фельдшерско-акушерского пункта на 30 посещений в смену. Проектом предлагается разместить в здании ФАП аптеку на 11,3 м2.

Население д.Миништы- пользуется услугами существующего фельдшерско-акушерского пункта. Проектом предлагается разместить в здании ФАП аптечный пункт на 9,5 м2.

В с.Ярмино имеется ФАП. Проектом предлагается разместить аптечный пункт на 8,0 м2 в составе проектируемого СКЦ.

В д.Искуш население пользуется услугами медпомощи в с. Ярмино.

В д.Старокангышево население пользуется услугами медпомощи в местном ФАП, где проектом предлагается устройство аптечного пункта.

Дети д. Таш-Елга посещают школу в  с.Старокангышево. Учащиеся деревень Атачево, Покровка, Успеновка посещают школу в Ярмино.

Сельские клубы:

Вместимости существующего сельского клуба в с. Маядык на 250 мест на расчетный срок достаточно. Помещения для культмассовой работы и досуга площадью 48 м2, библиотека на 4,0 тыс. томов размещаются там же.

В с. Миништы, предлагается реконструкция существующего здания дома культуры на 300 мест и библиотеки на 10,0 тыс. томов, с размещением помещений для культмассовой работы и досуга на 40 м2.

В с .Ярмино имеется клуб на 30 мест. Проектом предлагается разместить клуб на 100 мест в проектируемом СКЦ, а также библиотеку на 3,0 тыс. ед. хранения и помещение для культмассовой работы и досуга на 33 м2 площади.

В с. Искуш клуб отсутствует. Нормативное количество- 52 места, а также библиотеку на 1,14 тыс. томов, помещения досуга предлагается разместить в проектируемом СКЦ.

В с. Старокангышево существующий клуб на 180 мест удовлетворяет потребность населения в объектах культуры.

В д.Баргызбаш предлагается разместить нормативное количество клубных мест (30) в реконструируемом общественном центре.

Магазины:

На сегодняшний день по данным Администрации сельского поселения в с. Маядык торговая площадь существующих 2 магазинов товаров повседневного спроса составляет 56 м2. Проектом предлагается размещение в проектируемых кварталах на расчетный срок  универсального торгово–бытового комплекса, имеющего в своем составе магазины товаров повседневного спроса общей торговой площадью 186 м2.

В с. Миништы торговая площадь существующих 2 магазинов товаров повседневного спроса составляет 46 м2. Проектом предлагается размещение торговых площадей 153  м2 в проектируемом торгово-бытовом комплексе.

На сегодняшний день в д.Ярмино объекты торговли представлены 2 магазинами товаров повседневного спроса, общей площадью 46 м2. Проектом предлагается размещение в проектируемых кварталах социально-культурного центра, имеющего в своем составе магазины товаров повседневного спроса торговой площадью 120 м2.

В д.Искуш магазины товаров повседневного спроса не действуют. Проектом предлагается разместить магазин товаров повседневного спроса торговой площадью 48 м2 в проектируемом здании СКЦ. Кроме того предлагается реконструкция магазина на 20 м2 торговой площади.

В д. Таш-Елга магазинов нет, поэтому проектом предлагается строительство магазина товаров повседневного спроса на 12 м2 торговой площади.

В населенном пункте Баргызбаш имеется 1 магазин. Проектом предлагается размещение торговых площадей (18 м2) в реконструируемом общественном центре.

В д. Успеновка предлагается разместить магазин в существующей застройке, площадью 10 м2.

В с. Старокангышево имеется магазин на 20 м2 торговой площади. Проектом предлагается размещение 91 м2  торговых площадей в реконструируемом магазине.

В других населенных пунктах сельского поселения предприятия торговли отсутствуют.

Предприятия общественного питания:

На территории сельского поселения предприятие общественного питания имеется лишь в с. Старокангышево. Для обеспечения нормативного количества посадочных мест проектом предлагается:

- в с. Маядык разместить в проектируемом ТБК кафе на 32 посадочных места;

- в с. Миништы разместить кафе на 26 посадочных мест в проектируемом здании ТБК;

- в с.Ярмино разместить кафе на 22 посадочных места при проектируемом социально-культурном центре;

- в с. Искуш предприятие общественного питания на 9 посадочных мест предлагается разместить в проектируемом социально-культурном центре.

Предприятия бытового обслуживания:

На сегодняшний день в сельском поселении предприятия бытового обслуживания имеются лишь в с. Маядык на 6 рабочих мест. Проектом предлагается размещение в проектируемых универсальных торгово–бытовых комплексах предприятий бытового обслуживания населения:

в с. Искуш- на 1 рабочее место;

в д.Миништы - на 3 рабочих места;

в с.Ярмино - на 2 рабочих места.

Перечень объектов культурно-бытового обслуживания и их размещение по населенным пунктам приведены в таблице (Приложение №1).

2.3.4. Мероприятия по промышленному строительству, сельскому хозяйству

Государственным Собранием РБ принят закон (в ред. от 02.04.2009 № 105-з, от 27.04.2009 № 114-з, от 13.07.2009 № 150-з) «О развитии сельского хозяйства в Республике Башкортостан».

Основными направлениями аграрной политики в Республике Башкортостан являются:

1) Поддержание стабильности обеспечения населения отечественными продовольственными товарами;

2) Формирование и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

3) Поддержка сельскохозяйственных производителей;

4) Устойчивое развитие сельских территорий.

Программой развития предусматривается рост производства сельскохозяйственной продукции при снижении затрат на его производство.

Учитывая сельскохозяйственную структуру экономики района, целевые программы на первом этапе должны быть направлены:

- на увеличение валовой продукции сельского хозяйства за счет увеличения посевных площадей, повышения урожайности зерновых, технических культур за счет внесения органических и минеральных удобрений;

-повышение генетического потенциала животных путем селекции собственного поголовья, завоза высокопродуктивного скота на основе лизинга и улучшения технологии кормления животных в целях увеличения продуктивности сельскохозяйственных животных (производство молока и мяса);

- в рамках реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» предоставление кредитов КФХ и личным подсобным хозяйствам граждан; повышение доли КФХ и личных подсобных хозяйств  граждан в производстве и реализации сельскохозяйственной продукции;

- в рамках исполнения приоритетного национального проекта «Развитие АПК» создание семейных ферм, организация производства птицеводческой продукции; - организация заготовки, переработки и сбыта сельскохозяйственной продукции.

Для устойчивого развития агропромышленного комплекса необходимо создание экономических условий для ведения расширенного производства, наиболее полного и эффективного использования природно-ресурсного и производственного потенциалов; оздоровление финансово экономического состояния сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий и в первую очередь за счет наращивания объемов производства и активного поведения на внутреннем и внешнем рынках сельскохозяйственного сырья и продукции, а также создание условий для дальнейшего развития личных подсобных хозяйств.

Для развития мясного животноводства района предусматривается:

1.Реконструкция и модернизация животноводческих ферм.

2.Создание репродукторных ферм в каждом хозяйстве по направленному выращиванию ремонтных телок.

3.Ведение племенной работы по увеличению продуктивности животных и создание откормочных площадок с расчетом получения 700-800 гр. среднесуточных привесов и доведением живой массы 1 головы до 400 кг.

4.Создание кормовой базы за счет увеличения посевов бобовых трав, приготовления полнорационных комбикормов, обеспечивающих заготовку на условную голову скота 35 -40 центнеров кормовых единиц.

5.Внедрение передовых технологий производства с использованием существующих форм хозяйствования.

6.Обеспечение животноводческой отрасли высококвалифицированными кадрами.

7.Повышение эффективности работы ветеринарных служб, в том числе ветеринарных лабораторий, с целью обеспечения устойчивого эпизоотического благополучия территорий и осуществления контроля за качеством и безопасностью животноводческой продукции.

Проектом предлагаются следующие направления развития малого предпринимательства:

а) в агропромышленном комплексе:

1) развитие малотоннажных предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции;

2) хлебопечение в мини-пекарнях;

3) развитие пивоварения;

4) развитие животноводства;

5) производство продукции без использования химикатов;

6) развитие пчеловодства на основе использования новых технологий;

7) производство и переработка овощей;

8) развитие коневодства, овцеводства, птицеводства;

9) рыбоводство

б) в прочих видах производства:                                                                                             1)обработка древесины (пилорамы);

2) переработка продукции (мельницы и пр.);

3) производство деревянных конструкций

4) строительно-подрядные организации

в) в сфере услуг:                                                                                                           1) услуги в ремонтных и строительных работах;

2) автосервисные услуги;                                                                                               3) услуги в сфере организации кратковременного и длительного отдыха;

4) зубоврачебные услуги;                                                                                            5) услуги по бытовому обслуживанию населения (пошив и ремонт одежды, фото и парикмахерские услуги и т.п.);                                                               6) ритуальные услуги;                                                                                               7) создание мелких мастерских (скорняжных, шорных, по производству мебели, тары, бондарных изделий и т.п.; производство окон, деревянных изделий и т.д.).

Развитие малого бизнеса и переход его на качественно новый уровень участия в формировании валового регионального продукта района требуют существенного расширения возможностей для субъектов малого предпринимательства в вопросах обеспечения финансовыми ресурсами и нежилыми помещениями, необходимыми для осуществления хозяйственной деятельности.

В развитии малого и среднего предпринимательства администрация выделяет следующие приоритеты:

- Вовлечение в сферу малого предпринимательства свободных производственных площадей и оборудования крупных предприятий и предприятий должников районного бюджета;

- Развитие малого предпринимательства и самозанятости на основе внедрения механизма субсидирования безработных граждан с целью организации предпринимательской деятельности с выделением средств из фонда занятости населения;

- Развитие семейного бизнеса в сфере услуг населения;

- Производство и переработка сельскохозяйственной продукции;

- Предоставление услуг прачечных и химической чистки;

- Производство строительных материалов;

- Производство продовольственных товаров, товаров народного потребления.

- Повышения заработной платы на предприятиях и своевременной ее выдачи.

Проектом максимально сохраняются существующие производственные предприятия сельского поселения Маядыковский сельсовет. В с. Ярмино предусмотрено строительство станции технического обслуживания рядом с автозаправочной станцией, в западной части села.

СПРАВКА

о наличии скота и птицы в личных подсобных хозяйствах

(на 2013 год)

Табл. №8

| № п/п | Наименование насел. пункта | КРС | В т.ч. коров | свиньи | овцы | козы | птица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Маядык | 86 | 57 | 107 | 237 | 17 | 1224 |
| 2 | с.Миништы | 180 | 95 | 6 | 82 | 16 | 851 |
| 3 | с.Искуш | 23 | 15 | 11 | 85 | 0 | 290 |
| 4 | с.Ярмино | 75 | 45 | 46 | 196 | 10 | 518 |
| 5 | с.Старокангышево | 78 | 45 | 10 | 25 | 2 | 556 |
| 6 | д.Баргызбаш | 62 | 32 | 0 | 61 | 7 | 254 |
| 7 | д. Таш-Елга | 8 | 4 | 0 | 17 | 4 | 48 |
| 8 | д. Атачево | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 17 |
| 9 | д. Покровка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | д. Успеновка | 4 | 2 | 1 | 6 | 0 | 27 |

2.3.5. Развитие транспортной инфраструктуры

Транспортный комплекс Дюртюлинского района является частью транспортной сети территории Республики Башкортостан. Развитие транспортной системы является необходимым условием экономического развития района. С созданием эффективной транспортной сети появляется возможность углубления и расширения товарного обмена, преобразования условий жизнедеятельности  и хозяйствования.

Транспортный раздел выполнен на основе плановых статистических данных, представленных службами  Дюртюлинского района и ГУП «Башкиравтодор» и ранее разработанной проектной документации.

Основные направления развития транспортного каркаса  Дюртюлинского района:

1. Создание единой транспортной системы для обеспечения устойчивых связей между населенными пунктами.

2. Обеспечение проезда к местам приложения труда и зонам отдыха, центрам бытового и медицинского обслуживания.

3. Возможность выхода на внешние, федерального значения магистральные трассы.

4. Обеспечение бесперебойного движения на основной части дорожной сети вне зависимости от сезонности и погодных условий.

5. Повышение безопасности  дорожного движения и сокращение числа дорожно-транспортных происшествий по причине плохих дорожных условий.

Дюртюлинский район имеет достаточно развитую транспортную инфраструктуру - административный центр района г.Дюртюли имеет хорошую транспортную связь  со столицей Республики по автодороге федерального значения «Волга» и с районными центрами соседних районов по дорогам межрайонного значения. Все населенные пункты района имеют устойчивую круглогодичную автотранспортную связь с административным центром и с центрами хозяйств по автодорогам с твердым покрытием. Плотность дорожной сети общего пользования в  районе – одна из самых высоких в Республике и составляет 287,4км/тыс.км2.

К недостаткам можно отнести перепробеги по межрайонной дороге в направлении на Бураево (после съезда с моста через р.Белая совершается обратный ход до дер.Венеция к створу старой переправы) и отсутствие прямой, более короткой связи с г.Бирском – административным центром соседнего района.

Дорожно-ремонтные организации

Строительство, ремонт, содержание дорог и искусственных сооружений осуществляют Дюртюлинское ДРСУ, которое находится на территории г. Дюртюли.

Водный транспорт

Проектом предлагается более широкое использование водного транспорта для пассажирских перевозок по реке Белая.  Основой развития инфраструктуры водного транспорта является географическое положение города Дюртюли на берегу реки, которое дает возможность организовывать водные прогулки и экскурсии к местам отдыха, расположенным по берегам этой реки.

К настоящему времени инфраструктура водного транспорта, как пассажирского, так и грузового почти отсутствует. Грузопассажирская пристань расположена на левом берегу реки и обслуживает грузовые и пассажирские перевозки транзитных и местных линий. Причальный фронт пристани представляет собой естественный берег, у которого установлен дебаркадер.

Учитывая, что основные фонды водного транспорта имеют значительный износ, а по берегам реки имеется  большое количество неорганизованных причалов различных предприятий, необходимо решить ряд конкретных задач по развитию и совершенствованию его причальной инфраструктуры.

Для оживления пассажирских перевозок водным транспортом необходимо создать комфортабельные условия для его использования. Строительство речного вокзала и пассажирского причала на месте существующей пристани, а также сооружение специализированных грузовых причалов за пределами городской черты позволит качественно изменить условия пользования речным транспортом, как для пассажирских, так и грузовых перевозок.

Железнодорожный транспорт. Ближайшая железнодорожная станция находится  в г. Янаул в 115 км от сельского поселения.

Существующие искусственные сооружения. На пересечении рек с автомобильными дорогами возведены автодорожные мосты.

Воздушный транспорт

Воздушный транспорт обслуживает связи с регионами России, с ближним и дальним зарубежьем.

Ранее местные авиалинии использовались только для работы малой авиации, т.е. для выполнения сезонных работ – обработка полей. На сегодняшний день инфраструктура местных авиалиний отсутствует. Для выполнения срочных санитарных заданий и заданий МЧС возможно использование вертолета.

Для населения Дюртюлинского района ближайшим аэропортом является Международный аэропорт «Уфа». Расстояние до г. Уфы – 126 км.

Проектом генерального плана предусматривается создание единой системы транспортной и улично-дорожной сети, взаимосвязанной с планировочной структурой населенных пунктов и прилегающими к ним территориями. Такая система обеспечит удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов решена в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, территориально-планировочной организации территории и характера застройки. В составе улично-дорожной сети выделены улицы и дороги следующих категорий:

- поселковые дороги, по которым осуществляется связь населенного пункта с внешними дорогами общей сети;

- главные улицы, обеспечивающие связь жилых территорий с общественными центрами и местами приложения труда;

- улицы в жилой застройке, в т.ч.:

- основные, осуществляющие транспортную (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходную связь внутри жилых территорий и с главными улицами,

- второстепенные, обеспечивающие связь между основными жилыми улицами;

-  пешеходные улицы (дорожки), необходимые для связи с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания;

- производственные дороги, по которым обеспечивается транспортная связь в пределах производственных зон, а также выходы на поселковые и внешние дороги.

Дороги и улицы в проектируемых кварталах обозначены условно, без названий.

Ширина существующих дорог и улиц продиктована сложившейся застройкой, что и определило ширину в красных линиях 15,0 - 20,0 м, ширину проезжей части 3,5; 6,0 м.

Ширина проектируемых дорог и улиц в красных линиях составляет 20,0 - 25,0 м, ширина проезжей части  7,0 м.

Реконструкция существующих дорог и улиц предусматривает их благоустройство с усовершенствованием покрытия, устройство «карманов» для остановки общественного транспорта, парковок и стоянок автотранспорта в местах скопления людей в зоне общественных центров, местах массового отдыха, промышленных зонах и т.д., а также уширение проезжих частей улиц и дорог перед перекрестками.

Особое внимание при проведении реконструкции улично-дорожной сети необходимо уделить обеспечению удобства и безопасности пешеходного движения.

Показатели улично-дорожной сети в границах населенных пунктов

сельского поселения Маядыковский сельсовет

Табл. №9

| Наименование | Протяженность, км | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
|  | Сущ. | На расчетный срок | Сущ. | На расчетный срок |
| с. Маядык | 2,70 | 7,41 | 1,77 | 5,17 |
| с. Миништы | 3,50 | 7,14 | 2,21 | 4,78 |
| с. Ярмино | 2,20 | 7,03 | 1,33 | 4,70 |
| с. Искуш | - | 2,0 | - | 1,38 |
| с. Старокангышево | 2,70 | 4,59 | 1,72 | 2,85 |
| д. Баргызбаш | 1,38 | 1,38 | 0,83 | 0,83 |
| д. Атачево | 0,28 | 0,28 | 0,17 | 0,17 |
| д. Таш-Елга | - | 0,54 | - | 0,32 |
| д. Покровка | - | - | - | - |
| д. Успеновка | 0,66 | 1,95 | 0,33 | 1,1 |
| ВСЕГО | 13,42 | 32,32 | 8,36 | 21,30 |

В качестве основных видов общественного пассажирского транспорта, обслуживающих все виды перевозок населения сельского поселения, принят автобус. Существенная роль в перевозках будет принадлежать легковому автотранспорту, принадлежащему гражданам, и, отчасти, юридическим лицам. На перспективу вся магистральная улично-дорожная сеть сельского поселения Маядыковский сельсовет должна быть оснащена линиями автобусного транспорта.

Основной вид транспорта в населенных пунктах - автомобильный. Информация по количеству зарегистрированного автотранспорта администрацией сельского поселения не предоставлена.

Гаражи для индивидуального транспорта в усадебной застройке размещены на приусадебных участках.

Объекты по обслуживанию индивидуального транспорта:

АЗС № 95  расположена в с. Ярмино. Техническое обслуживание легковых автомобилей, принадлежащих жителям района, производится на станции техобслуживания в районном центре г. Дюртюли. На расчетный срок предусмотрено строительство станции технического обслуживания в с. Ярмино, рядом с существующим АЗС № 95.

Уровень автомобилизации в сельском поселении Маядыковский сельсовет согласно ТСН РБ п. 3.5.7 принимаем на расчетный срок - 350 автомобилей на 1000 жителей.

Суммарный уровень автомобилизации на расчетный срок составит:

2929 х 350 / 1000 = 1025 автомобилей.

Для индивидуальной жилой застройки предусмотрено хранение личных индивидуальных автомобилей на приусадебных участках.

Кратковременные стоянки

Открытые стоянки для кратковременного хранения автомобилей предусматриваются из расчета 70% расчетного парка индивидуальных автомобилей (п. 3.5.166 ГПН, стр.147),  что на расчетный срок составит 1025 х 0,7 = 718 машиномест на сельское поселение.

Из них в жилых районах  - 30%, 215 машиномест, в общественных центрах - 15%, 108 машиномест, в производственных зонах - 10%, 72 машиномест.

Согласно п. 9.17 Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008г. на открытых автостоянках около объектов социальной инфраструктуры на расстоянии не далее 50 м от входа, а при жилых зданиях – не далее 100 м, следует выделять до 10 % мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов с учетом ширины зоны для парковки не менее 3,5 м.

2.3.6. Развитие инженерной инфраструктуры

2.3.6.1. Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории

Мероприятия по инженерной подготовке территории

Инженерная подготовка представляет собой комплекс мероприятий, обеспечивающих создание благоприятных условии для строительства и эксплуатации населенных мест, размещения и возведения здании, прокладки улиц, инженерных сетей и других элементов градостроительства с обязательным учетом экологических требований.

Перед проектированием инженерной подготовки тщательно обследуют отводимую для населенного места территорию и особенности каждого из ее участков, с сопоставлением полученных данных с требованиями к застройке и эксплуатации селитебной, промышленной и других зон.

Основными задачами инженерной подготовки территорий являются:

- осушение участков, защита от затопления, защита от оползней, от ветровой эрозии, от смыва плодородного слоя почвы;

- подготовка территории под строительство дорог, сооружений, выравнивание поверхности участков по проектным отметкам (вертикальная планировка), организация поверхностного стока дождевых и талых вод;

- укрепление берегов и склонов рек, водоемов, озер, оврагов;

- осушение заболоченных участков и орошение (обводнение) в засушливых условиях;

- мероприятия по устранению селей, явлений карста, оползней;

- рекультивация - техническая и биологическая – территории.

В соответствии с инженерно-геологическими условиями и архитектурно-планировочным решением территории населенных пунктов сельского поселения Маядыковский сельсовет определен следующий состав мероприятий по инженерной подготовке территории: вертикальная планировка территории, организация поверхностного стока, регулирование водостоков, укрепление оврагов, благоустройство береговых полос водных объектов.

Вертикальная планировка территории

Вертикальная планировка поверхности земли обеспечивает наиболее целесообразные и экономичные условия для размещения зданий и сооружений на местности, отвод дождевых и талых вод к местам сброса в водоем, создает необходимые продольные уклоны улиц и дорог для движения автомобилей и пешеходов, а также для прокладки подземных инженерных сетей безнапорной канализации и дренажа.

При осуществлении вертикальной планировки учитывают природоохранные требования. Целесообразно по возможности сохранять естественный рельеф, почвенный покров, растительность, всемерно сокращать объем земляных работ с несбалансированными объемами выемок и насыпей.

Вертикальная планировка нужна в минимальной степени на участках, где естественный рельеф местности обеспечивает необходимые уклоны для стока дождевых вод (0,005…0,01), для рациональной вертикальной посадки зданий (0,005…0,05). Требуемые продольные уклоны для улиц: не менее 0,005 и не более 0,05 - для магистральных улиц, до 0,08 - для жилых, до 0,04 - для скоростных дорог, 0,005…0,08 -для проездов и пешеходных дорог в жилых микрорайонах.

Участки микрорайонов следует располагать на отметках более высоких, чем отметки красных линий обрамляющих их улиц, чтобы стоки дождевых вод с жилых территорий направлялись к водоприемным устройствам на улицах.

Снимаемый при вертикальной планировке слой плодородной почвы следует складировать, предохранять от размыва и загрязнения с последующим использованием при озеленении территории.

Организация поверхностного стока

В настоящее время на территории сельского поселения ливневая канализация отсутствует. Организация поверхностного стока в комплексе с вертикальной планировкой территории является одним из основных мероприятий по инженерной подготовке территории. Своевременное организованное отведение поверхностных сточных вод (дождевых, талых, поливомоечных) способствует обеспечению надлежащих санитарно-гигиенических условий для эксплуатации территорий, наземных и подземных сооружений.

Отведение поверхностных сточных вод с территорий застройки предусматривается путем устройства открытых лотков. В качестве открытых водостоков приняты кюветы трапециидального сечения и лотки. Ширина по дну – 0,5м, глубина – 0,6-1,0м, заложение откосов 1:2. Крепление откосов предусматривается одерновкой. Открытые водостоки будут выполнять функцию дрен. На участках территории  с уклонами более 0,03 во избежание размыва проектируется устройство бетонных лотков прямоугольного сечения. Ширина лотков 0,4-0,6м, глубина – 0,6м. Трассировка водоотводящей сети по улицам населенных пунктов производится с учетом бассейнов стока. Водоотвод предусматривается самотеком.

Водоприемниками поверхностных сточных вод в населенных пунктах сельского поселения Маядыковский сельсовет являются реки Бирь, Казяш, Арзамат. В соответствии с требованиями по очистке ливневых стоков перед выпуском их в водоем проектом предусмотрена система специальных сооружений по очистке поверхностных сточных вод, расположенных на одной площадке с очистными сооружениями хозяйственно-бытовых и производственных стоков.

Для распределения и направления дождевого стока на очистные сооружения предусмотрены распределительные камеры на водостоках. Распределение стоков проводится с учетом того, что очистные сооружения будут принимать наиболее загрязненную часть поверхностного стока, при этом очистке подвергается не менее 70% годового объема поверхностного стока. На очистные сооружения направляется первая, наиболее загрязненная часть стоков. Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, через распределительные камеры сбрасываются без очистки.

Очищенные до нормативно чистых стоки возможно использовать для промышленно-технических целей, полива зеленых насаждений.

Гидравлические расчеты очистных сооружений, которые включают определение расчетных расходов загрязненной части стока дождевых и талых вод, уточнение границ водосборных площадей, расчетные концентрации загрязнений поверхностных вод, определение степени очистки стоков, выполняются лицензированной организацией на стадии специального проекта.

Укрепление оврагов

Влияние овражной эрозии на населенные пункты и смежные с ними территории заключается главным образом в расчленении их на отдельные части. Эрозия может отрицательно воздействовать на участки автомобильных дорог, ухудшая условия их эксплуатации. Овраги ограничивают использование сельскохозяйственных угодий, затрудняя механическую обработку земель.

Инженерная подготовка овражных территорий в целях увеличения площади полезного использования их, и предотвращения их дальнейшего роста предусматривает засыпку верховий оврагов, уполаживание склонов с озеленением, посадкой растительности с развитой корневой системой, засыпку части ложа оврагов с прокладкой по дну коллекторов с целью дальнейшего использования под проезды или бульвары и полную засыпку оврагов.

Благоустройство береговых полос водных объектов

В настоящее время санитарное состояние водоемов неудовлетворительное. Прибрежные территории и дно водоемов заилены, берега поросли болотной растительностью.

С целью обустройства рекреационных зон поселения, предусматривается ряд мероприятий, направленных на благоустройство водоемов:

- регулирование, благоустройство и расчистка русел и ручьев сельского поселения на расчетный срок в новых границах населенных пунктов;

- профилирование берегов;

- подсыпка заболоченных участков прибрежных территорий;

- посадка зеленых насаждений, посев трав;

- устройство пешеходных прогулочных связей, удобных подъездов и подходов к воде;

- подсыпка дамб, замена труб большего диаметра (при необходимости), прочистка существующих труб.

Рекомендуется профилирование склонов для предотвращения задержки стока ливневых и талых вод, крутые склоны уполаживаются или террасируются с устройством промежуточных берм.

В качестве основного метода защиты откосов от ветровой и водной эрозии применяются устройство на них травяного покрова, посадка кустарников и деревьев с развитой корневой системой. Водоохранная растительность обеспечивает интенсивное поглощение почвой талых и дождевых вод, перевод их из поверхностного стока в грунтовый, что способствует удлинению стока за счет периода его поступления в водоемы, устраняет бурные наводнения весной, создает полноводность водоемов в межень и предохраняет их от обмеления и заиления. Лесные и парковые насаждения по берегам водоемов наиболее полно проявляют почвозащитное, берегоукрепительное и водоохранное влияние. На пойменных участках с высоким стоянием грунтовых вод и даже покрытых тонким слоем воды необходимо производить посадку влаголюбивых растений (биодренаж) – ольхи, особых сортов ивы, камыша, тростника и др.

Грунт от расчистки водоемов необходимо использовать для отсыпки прибрежных территорий. При застройке новых жилых кварталов вывоз минерального и растительного грунта рекомендуется направлять на пониженные участки, берега рек и прилегающую к ним территорию для планирования территории согласно генеральному плану.

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

При освоении территории на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

Состав защитных сооружений следует назначать в зависимости от состава и характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, эпизодического) и величины приносимого ими ущерба.

Защитные мероприятия направлены на устранение основных причин опасных геологических процессов и должны быть разработаны в полном объеме на стадии рабочего проекта.

2.3.6.2. Водоснабжение и канализация

Основными водопотребителями, расположенными на территории сельского поселения Маядыковский сельсовет, являются населенные пункты и производственные объекты. В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение базируется на использовании подземных вод. По обеспеченности водными ресурсами Дюртюлинский район и, в частности, Маядыковский сельсовет относится к относительно надежно обеспеченным по подземным источникам водоснабжения.

В с. Маядык источником водоснабжения является эксплуатационная скважина № 1В, расположенная на южной окраине села, пробуренная в 1987 году, глубина скважины 47,0 м. Дата ввода в эксплуатацию – 1987 год. Производительность скважины – 2,88 м3/час.

Протяженность сетей водопровода –5 км по улицам Южная, Пролетарская, Сосновая, Советская, Горшкова, Молодежная. Количество водозаборных колонок – 17 шт.

В с. Искуш  источником водоснабжения является эксплуатационная скважина № 2В, расположенная на южной окраине села, пробуренная в 1982 году, глубина скважины 60 метров. Производительность скважины – 1,8 м3/час.

Протяженность сетей водопровода – 2,0 км по улицам Шкетана, Мира, Пролетарская. Количество водозаборных колонок – 6 шт.

В с. Миништы источником водоснабжения является эксплуатационная скважина №1, расположенная в восточной части села, пробуренная в 1987 году. Производительность скважины – 3,6 м3/час. Для населения используется каптированный родник производительностью 3,0 м3/час.

Протяженность сетей водопровода – 5,5 км по улицам Заовражная,Советская, Лесная, Районная, Крупской, Зеленая, Полевая, Пионерская, Школьная, Луговая, Молодежная. Количество водозаборных колонок – 21 шт.

В с. Ярмино источником водоснабжения является эксплуатационная скважина №5647, расположенная на северной окраине села, пробуренная в 1987 году. Глубина скважины 80,0 м. Производительность скважины – 3,6 м3/час.

Протяженность сетей водопровода – 4,0 км по улицам Садовая, Давлетгареевых, Советская. Количество водозаборных колонок – 15 шт.

В с. Старокангышево источником водоснабжения являются эксплуатационные скважины, расположенные на западной окраине села. Протяженность сетей водопровода – 3,0 км по улицам Тукая, Кирова, Ленина, Чеверева.

В с. Таш-Елга источником водоснабжения является эксплуатационная скважина. Протяженность сетей водопровода – 0,5 км по улице С. Юлаева.

Подземные воды используются с помощью скважин, расположенных в самих населенных пунктах или в непосредственной близости от них. Очистка питьевой воды отсутствует.

В остальных населенных пунктах сельского поселения (д. Атачево, д. Баргызбаш, с. Покровка, д. Успеновка) водозаборы отсутствуют. Население обеспечивается водой из открытых источников — для хозяйственных нужд, из каптированных родников - для питьевых нужд.

Водоохранные зоны родников, рек и озер не защищены, состояние зон санитарной охраны источников водоснабжения неудовлетворительное.

Значительная часть используемых родников не каптированы.

Нормы водопотребления, расчетные расходы воды.

Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения определено в соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» по удельному хозяйственно-питьевому водопотреблению в населенных пунктах, включающему расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

На расчетный срок водопотребление сельского поселения Маядыковский сельсовет составит: 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 2929 чел.= 468,6 м3/сут.

Расчеты расхода воды перспективного потребления выполняются в следующей стадии проектирования.

Источники водоснабжения.

В качестве источников водоснабжения населенных пунктов сельского поселения на расчетный срок строительства рекомендуется использовать подземные воды.

Для обеспечения перспективной потребности водопотребления необходимо:

- провести изыскания источников водоснабжения с участием специалистов Управления по недрам РБ, выполнить поисково-оценочные и разведочные работы для определения запасов пресных подземных вод для обеспечения перспективной потребности водопотребления населенных пунктов сельского поселения Маядыковский сельсовет;

- определить источники хозяйственно-питьевого водоснабжения на основе санитарной оценки условий формирования и залегания подземных вод, оценки качества и количества воды, санитарной оценки места расположения водопроводных сооружений, прогноза санитарного состояния источников.

На территории сельского поселения Маядыковский сельсовет планируется закрытие существующих водозаборов в н.п. Маядык, Ярмино, Старокангышево и перенос на нормативное расстояние от производственных зон и зон специального назначения (кладбища, скотомогильники, свалки ТБО).

В качестве регулирующих сооружений на каждом водозаборе предусматривается установка металлической водонапорной башни с емкостью 15,0 м3. Местоположение водозаборных сооружений уточняется на следующих стадиях проектирования при обязательном участии представителей санитарно-эпидемиологической службы и местных органов управления с оформлением соответствующими актами.

В целях обеспечения санитарного благополучия питьевой воды предусматривается санитарная охрана источников водоснабжения (месторождения подземных вод) и проектируемых водопроводных сооружений в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

Зона санитарной охраны источника питьевого водоснабжения организуется в составе трех поясов:

1 пояс (строгого режима) – включает территорию водозабора, его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения;

2 и 3 пояса (пояса ограничений) – включают территорию, предназначенную для предупреждения соответственно микробного и химического загрязнения воды источника водоснабжения.

Зоны санитарной охраны водоводов - санитарно-защитная полоса, шириной 10 м при прокладке в сухих грунтах и 50 м при прокладке в мокрых грунтах. Водовод прокладывается по трассе, на которой отсутствуют источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Мероприятия по санитарной охране – гидрогеологическое обоснование границ поясов зон санитарной охраны, ограничения режима хозяйственного использования территорий 2 и 3 поясов разрабатываются в проекте зон санитарной охраны (ЗСО) в составе проекта водоснабжения деревни и утверждаются в установленном порядке.

В случае отсутствия пригодных для потребления подземных вод источником водоснабжения населенного пункта принимаются поверхностные воды, с соответствующей водоподготовкой перед подачей в водопроводную сеть.

Качество воды подаваемой в водопроводную сеть населенного пункта должно соответствовать СанПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, контроль качества».

Схема и система водоснабжения

В каждом населенном пункте предусматривается организация централизованной системы водоснабжения в целях бесперебойного обеспечения хозяйственно-питьевых, производственных и противопожарных нужд по принципиальным схемам.

Системы водоснабжения принимаются хозяйственно-питьевые противопожарные, низкого давления.

Схема подачи воды: из водозаборных скважин вода погружными насосами подается в резервуары чистой воды (2 шт.) при насосной станции 2 подъема. В насосной станции 2 подъема предусматривается установка насосов для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды и на пожаротушение, установки обеззараживания воды и узел учета водопотребления.

Насосами 2-го подъема вода подается по двум водоводам в разводящие сети, а в часы минимального водопотребления в регулирующую емкость (водонапорную башню), в часы максимального водопотребления вода из емкости поступает в сеть.

В резервуарах чистой воды при насосной станции 2-го подъема предусматривается хранение неприкосновенного пожарного запаса воды для организации наружного и внутреннего пожаротушения объектов и регулирующего объема воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Схема канализации

Схема канализации выполнена с учетом рельефа местности, гидрогеологических условий площадки строительства и ситуационного плана местности.

Для сбора и отведение на очистные сооружения бытовых сточных вод от жилой застройки, общественных зданий и производственных объектов предусматривается система самотечной канализации.

Хозяйственно-бытовые стоки, собираемые самотечными коллекторами, направляются в приемные резервуары канализационных насосных станций и далее по напорному трубопроводу через камеру гашения напора на проектируемые очистные сооружения.

Проектом предлагается строительство очистных сооружений (БОС) для  населенных пунктов сельского поселения к востоку от с. Маядык.

Очищенные и обеззараженные стоки по напорно-самотечному коллектору выпускаются в реку. Место выпуска очищенных сточных вод в водоем определяется ниже по течению реки от границы всех мест водопользования населения и уточняется на следующих стадиях проектирования. Показатели качества очищенной воды должны полностью удовлетворять требованиям природоохранных норм сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.

Канализация дождевых сточных вод

Система дождевой канализации предназначается для сбора, утилизации и очистки поверхностных сточных вод.

Сбор и утилизация дождевых сточных вод осуществляется через дождеприемники, установленные в пониженных местах внутриплощадочных проездов, закрытой системой  канализации самотеком на очистные сооружения.

Для очистки поверхностных сточных вод рекомендуется предусматривать простые в эксплуатации и надежные в работе сооружения механической очистки  закрытого типа комплектно-блочного заводского изготовления: решетки, песколовки, отстойники, фильтры. Место расположения очистных сооружений дождевых стоков в комплексе с очистными сооружениями хозяйственно-бытовых и производственных стоков.

Концентрация загрязнений в очищенной дождевой воде на выходе должна составить: по взвешенным веществам до 5,0 мг/л, по нефтепродуктам - 0,05 мг/л., что соответствует нормам сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.

Разработка мероприятий по очистке поверхностных сточных вод на предприятиях выполняется на рабочей стадии проектирования на основании данных об источниках загрязнения территории, характеристике водосборного бассейна, сведениях об атмосферных осадках, выпадающих в данном районе, режимах полива и мойки территории.

Проекты водоснабжения и водоотведения будут выполнены на расчетный срок в следующей стадии проектирования с отведением бытовых сточных вод населенных пунктов сельского поселения   на очистные сооружения полной биологической очистки, которые будут располагаться за границами населенных пунктов ниже по течению рек.

2.3.6.3. Электроснабжение

Потребителями электроэнергии являются промышленные предприятия, предприятия легкой, пищевой промышленности, сельское хозяйство, жилая застройка с административно-бытовыми и коммунальными предприятиями.

Основными источниками электроснабжения сельсовета являются подстанции:

«Маядык» 35/6 кВ, мощностью 4 мва, «Челкаково» 35/6 кВ, мощностью 4 мва.

Энергопитание населенных пунтов сельского поселения Маядыковский сельсовет осуществляется по воздушной линии электропередач 6 кВ.

Количество трансформаторов (6/04 кВ), установленных в населенных пунктах -41:

в с. Маядык - 11,

в с. Искуш - 3,

в с. Миништы-12,

в с. Ярмино – 6.

Электроснабжение потребителей на территории района обеспечивает Дюртюлинский РЭС – ПО ОЭС ООО «БашРЭС».

Для высоковольтных линий электропередач используются провода типа АС-70-120, при прокладке новых линий электропередач для снабжения новых объектов электроэнергией  рекомендуется применение самонесущего изолированного провода СИП 2А.

В объемы проекта по настоящему разделу входит:

1) определение расчетной мощности по сельскому поселению;

2) выбор количества и места расположения трансформаторных подстанций;

3) нанесение трасс ВЛ-0,4 кВ на проектируемые участки населенных пунктов сельского поселения.

Электрические нагрузки определены в соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» по укрупненным показателям электропотребления для сельских поселений, предусматривающим электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, канализации, теплоснабжения.

На расчетный срок электропотребление сельского поселения Маядыковский сельсовет составит: 1,350 тыс. кВт ч/год на 1 чел. х 2929 чел.= 3954,15 тыс.кВт.

Расчеты мощности перспективного потребления, ожидаемые электрические нагрузки и их распределение выполняются в следующей стадии проектирования.

Наружные питающие сети предусмотрены воздушными на железобетонных опорах с использованием самонесущих изолированных проводов СИП 2А.

Проектом  предлагается на расчетный срок при необходимости произвести реконструкцию существующих трансформаторных подстанций.

Молниезащита жилых, общественных и производственных зданий должна обеспечить безопасность населения и пожарную безопасность.

Здания и сооружения, расположенные в жилом районе, должны иметь устройства молниезащиты, соответствующие III категории.

Способ защиты, а также перечень зданий и сооружений, подлежащих защите от прямых ударов молнии, следует определять в соответствии с РД34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений».

2.3.6.4. Газоснабжение и теплоснабжение

Газоснабжение населенных пунктов сельского поселения Маядыковский сельсовет осуществляется  филиалом ОАО «Газ-сервис» РБ. Все деревни сельского поселения газифицированы, кроме населенных пунктов Покровка, Успеновка, Атачево.

Основными потребителями газа являются:

- котельные общественных и административно-бытовых зданий, предприятий бытового обслуживания населения, подключение которых предусмотрено к газопроводу среднего давления Р< 0,3МПа;

- жилые дома, отопление которых предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ,  установленных в каждом доме. Газоснабжение жилых домов осуществляется сетевым газом низкого давления Р< 0,003 МПа.

Газоснабжение жилых домов и котельных производится газом низкого давления после понижения давления в ГРП и ШРП.

Проектом предусматривается 100%-ное обеспечение всех населенных пунктов газом.

Основными потребителями газа будут:

- котельные общественных и административно-бытовых зданий, предприятий бытового обслуживания населения, подключение которых предусмотрено к газопроводу среднего давления Р< 0,3МПа;

- жилые дома, отопление которых предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ,  установленных в каждом доме. Газоснабжение жилых домов будет осуществляется сетевым газом низкого давления Р< 0,003 МПа.

В объемы проекта по настоящему разделу входит:

1) выбор количества и места расположения ШРП (шкафных распределительных пунктов);

2) нанесение трасс подземных газопроводов низкого давления на проектируемых участках населенных пунктов сельского поселения Маядыковский сельсовет.

Расчеты расхода газа перспективного потребления и расчетная схема газоснабжения будут выполнены в следующей стадии проектирования.

2.3.6.5. Проводные средства связи

Телефонизацию потребителей сельского поселения Маядыковский сельсовет телефонной проводной связью осуществляет АТС ОАО «Башинформсвязь» в количестве абонентов:

- в с. Маядык – 106, тип телефонной станции – М-200:

- в с. Искуш – 5, тип телефонной станции – М-200;

- в с. Ярмино – 64, тип телефонной станции – «Барс»;

- в с. Старокангышево -90, тип телефонной станции – М-200;

- в с. Миништы – 131, тип телефонной станции – М-200 .

Связь производится от АТС  ОАО «Башинформсвязь» Дюртюлинский РУС. Абонентская разводка по населенным пунктам  на воздушные.

Услуги беспроводной связи с достаточно устойчивой зоной покрытия предоставляют операторы связи ОАО «МТС», «Мегафон», «Билайн» .

Потребность в телефонных номерах на расчетный срок принята из расчета 100% охвата для жилых зданий и минимальное необходимое количество телефонных номеров для административно-хозяйственных объектов и культурно-бытовых учреждений и т.п.

Для обеспечения расчетного числа абонентов в соответствии с нормами телефонной плотности предусматривается расширение сети сельской телефонной связи путем организации новых станций и расширения емкостей существующих ЭАТС. Развитие телефонной связи района предлагается путём строительства новых АТС в центральных усадьбах сельских муниципальных образований, где они отсутствуют, и поэтапной замены оборудования координатного типа существующих АТС на электронные.

2.3.6.6   Телевидение и радиофикация

Прием телепередач в целом по району будет осуществляться персональными и коллективными антеннами на крышах жилых домов и культурно-бытовых зданий.

Устойчивый прием телевизионных и радиопрограмм обеспечивают телевизионные ретрансляторы, установленные в районном центре г. Дюртюли. Кроме того, в населенных пунктах Дюртюлинского района развито спутниковое телевидение, развиваются Интернет и IP-телевидение.

2.4. ОЗЕЛЕНЕНИЕ

Одной из важнейших проблем современного градостроительства является улучшение окружающей человека среды и организация здоровых и благоприятных условий жизни.

Зеленые насаждения оказывают большое влияние на регулирование теплового режима, понижение солнечной радиации, очищение и увлажнение воздуха.

Почвенно-климатические условия Дюртюлинского района Республики Башкортостан благоприятны для развития растительности, здесь сохранились значительные по площади лесные массивы. Общая площадь земель  лесного фонда по сельскому поселению Маядыковский сельсовет составляет 1316,3 га.

Проектируемая система озеленения поселения включает разнообразные по назначению объекты озеленения, равномерно размещенные по территории, которые образуют композиционно и функционально взаимосвязанную единую совокупность внутрипоселковых и внешних насаждений. Основными узлами этой системы являются зеленые насаждения общего пользования и зоны рекреации. Озеленение микрорайонов, детских, учебных и спортивных учреждений составляют зеленые насаждения ограниченного пользования. Связующим звеном насаждений между собой и окружающими лесами служат насаждения улиц, санитарно-защитных зон, промышленно-складских территорий, т.е. зеленые насаждения специального назначения, выполняющие защитные и санитарно-гигиенические функции.

Для отдыха населения могут быть использованы лесопарковые территории, примыкающие к жилой застройке. Для исключения негативного влияния рекреации необходимо проведение соответствующего обустройства территории лесопарка (организованной дорожно-тропиночной сети, оборудованных мест отдыха, мусоросборников и т.д.)

Охранные зоны автомобильных дорог, различных инженерных коммуникаций подлежат озеленению насаждениями фильтрующего типа, которые выполняют роль механического и биологического фильтра загрязненного воздушного потока.

Зеленые насаждения индивидуального пользования - это приусадебные участки.

Существующие зеленые насаждения в настоящем проекте максимально сохранены.

Проектируемые скверы озеленяются богатым составом древесных и кустарниковых пород со значительным процентом хвойных пород деревьев. Скверы рекомендуется устраивать как открытого партерного типа с преобладанием газонов и цветников, так и свободного пейзажного типа.

В озеленении детских учреждений используются растения, не выделяющие запахи в период цветения, гипоаллергенные, неколючие. На территориях школ и детских садов по всему периметру должна быть создана сплошная зеленая полоса из деревьев и кустарников. Для этого рекомендуются следующие породы деревьев и кустарников: клен остролистый, липа, тополь, можжевельник, туя западная и др. Менее высокие живые изгороди из кустарников (сирень, чубушник, бирючина и др.) рекомендуются для разграничения  различных площадок и сооружений. Большую роль в озеленении играют рядовые посадки вдоль улиц.

Насаждения специального назначения в населенных пунктах размещаются в зависимости от их целевого назначения. К ним относятся санитарно-защитные зоны между производственными территориями и жилыми массивами, от автодороги общего пользования, от производственных дорог и прибрежные защитные полосы вдоль рек и ручьев.

Зеленые насаждения на территориях производственных зон по их функциональному назначению можно разделить на внешние (защитные) и внутренние (разделительные, защитно-теневые и декоративные). Функции первых заключаются в защите производственных зданий и территорий от ветров, шума транспортных магистралей. Назначение вторых – изоляция отдельных частей производственной зоны и создание комфортных условий для пребывания людей и животных.

Зеленые насаждения специального назначения в проекте представлены санитарно-защитным озеленением производственных объектов и автодорог разных категорий.

Санитарно-защитное озеленение создается согласно санитарным нормам со специальным подбором пород, снижающих вредную микрофлору воздуха, загрязнение его выхлопными газами транспорта, шумовые нагрузки. Растения, используемые для озеленения санитарно-защитных зон, должны отвечать требованиям газоустойчивости, теневыносливости, быть малотребовательными к почве, обладать крупной листвой, быстрым ростом, непросматриваемостью.

Следует уделять большое внимание озеленению придорожного пространства. Для этой цели используют рядовые и групповые древесные и кустарниковые насаждения и травяной покров на придорожной полосе. Придорожное озеленение может использоваться в качестве противоэрозионного ветрозащитного и снегозадерживающего средства.

Для создания полноценной водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы рек и ручьев проектом предусматривается посадка влаголюбивых пород деревьев и кустарников, создание лесопарков, озелененных зон отдыха.

Соблюдение всех предлагаемых проектом мероприятий сохранит экосистему прибрежных зон, улучшит её состояние.

2.5 ФОРМИРОВАНИЕ СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

На основании п. 9.1. Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008г. необходимо обеспечивать доступность объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения. При проектировании и реконструкции общественных, жилых и промышленных зданий следует предусматривать для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения, в соответствии со СНиП 35-01-2001, СП 35-101-2001, СП 35-102-2001, СП 31-102-99, СП 35-103-2001, ВСН 62-91*, РДС 35-201-99.

К объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных граждан, на территории сельского поселения Маядыковский сельсовет относятся:

- Администрация сельского поселения;

- отделение банка;

- отделение связи;

- сельские клубы со зрительным залом, библиотекой, помещениями для досуга;

- столовые, закусочные;

- предприятия торговли;

- предприятия бытового обслуживания;

- учреждения здравоохранения;

- школы со спортивными залами;

- детские сады;

- гостиницы;

- спортивные площадки;

- места отдыха, парки, рекреации;

- тротуары;

- объекты и сооружения транспортного обслуживания населения;

- переходы улиц, дорог и магистралей.

Проектные решения объектов, доступных для маломобильных групп населения, должны обеспечивать:

- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, обслуживания и приложения труда;

- своевременное получение полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и учебном процессе и т. д.;

- удобство и комфорт среды жизнедеятельности.

Реконструкцию объектов соцкультбыта на территории населенных пунктов необходимо вести с учетом потребностей инвалидов.

Жилые дома с наличием инвалидов необходимо размещать в радиусе не более 300 метров от предприятий повседневного спроса.

В проектах планировки территории должны быть предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения по участку к зданию с учетом требований действующих нормативов. На всех путях движения, доступных для маломобильных групп населения, должна быть обеспечена система средств информационной поддержки.

- САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

Согласно республиканской целевой программе «Совершенствование системы управления твердыми бытовыми отходами в РБ» на 2011-2020г., порядок сбора отходов на территориях муниципальных образований, предусматривающий их разделение на виды (пищевые отходы, текстиль, бумага и другие), определяется органами местного самоуправления и должен соответствовать экологическим, санитарным и иным требованиям в области охраны окружающей среды и здоровья человека.

На период расчетного срока утилизация твердых бытовых отходов на территории муниципального района Дюртюлинский район будет производиться на полигоне ТБО Дюртюлинского района, который находится  за границами города Дюртюли,  западнее, на расстоянии 9,0 км.

Мероприятия по улучшению санитарно-эпидемиологических условий территории сельского поселения Маядыковский сельсовет:

- организация планово-регулярной системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов специализированным транспортом на полигон ТБО;

- ликвидация несанкционированных свалок с последующим проведением рекультивации территории, расчистка  захламленных участков территории;

- организация оборудованных контейнерных площадок для селективного сбора отходов.

Организация  планово-регулярной  системы  и  режим  удаления  бытовых отходов   определяются   на   основании   решений   местных   административных органов  по  представлению  органов  коммунального  хозяйства  и  учреждений санитарно-эпидемиологического   надзора.   В   число   объектов   обязательного обслуживания  спецавтохозяйств  включают  жилые  здания,  встроенные  в  жилые  дома  предприятия  торговли. Из числа отдельно стоящих объектов подлежат обязательному обслуживанию  детские  сады,  школы.

Сбор и удаление ТБО осуществляется спецавтохозяйством в сроки, предусмотренные санитарными правилами и правилами уборки населенных мест.

Отходы образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и общественных зданий, объектов культурно-бытового назначения, а также административно-бытовых зданий промышленных предприятий, вывозят автотранспортом строительных организаций на специально выделенные участки. Некоторые виды строительных отходов можно использовать для засыпки оврагов в качестве инертного материала. Неутилизируемые отходы промышленных предприятий вывозят транспортом этих предприятий на полигон промышленных отходов для их обезвреживания и захоронения.

Удаление мусора из зданий общественной застройки производится в мусоросборники с дальнейшим вывозом специальным мусоровозным транспортом по системе планово-регулярной очистки не реже чем через 1-2 дня на перевалочную мусоросборную площадку сельсовета, с последующим вывозом на полигон ТБО района.

Жидкие отходы из выгребов вывозятся ассенизационным вакуумным транспортом на сливную станцию, расположенную на территории очистных сооружений бытовой канализации с дальнейшей биоочисткой на них.

Согласно приложению 11, СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений», количество бытовых отходов по сельскому поселению с учетом нормы накопления отбросов на 1 жителя составит:

Табл.№10

| Бытовые отходы | Расчетный срок |
| --- | --- |
|  | Количество жителей, тыс.чел | Норма накопления, кг/чел | Количество отбросов, тыс.тонн в год |
| д.Маядык |  |  | 0,412 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,805 | 190 | 0,153 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 5,17 га | 5 | 0,259 |
| д.Ярмино |  |  | 0,340 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,553 | 190 | 0,105 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 4,7 га | 5 | 0,235 |
| д.Миништы |  |  | 0,365 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,662 | 190 | 0,126 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 4,78 га | 5 | 0,239 |
| д.Искуш |  |  | 0,112 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,227 | 190 | 0,043 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 1,38 га | 5 | 0,069 |
| с.Старокангышево |  |  | 0,213 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,371 | 190 | 0,070 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 2,85 га | 5 | 0,143 |
| д.Баргызбаш |  |  | 0,066 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,126 | 190 | 0,024 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 0,83 га | 5 | 0,042 |
| д.Таш-Елга |  |  | 0,023 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,039 | 190 | 0,007 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 0,32 га | 5 | 0,016 |
| д.Атачево |  |  | 0,010 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,009 | 190 | 0,002 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 0,17 га | 5 | 0,008 |
| д.Успеновка |  |  | 0,057 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,010 | 190 | 0,002 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 1,1 га | 5 | 0,055 |
| д.Покровка |  |  | - |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,001 | 190 | - |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | - | 5 | - |
| Всего по сельскому поселению: |  |  | 1,598 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 2,929 | 190 | 0,557 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 21,3 га | 5 | 1,065 |

Морфологический состав ТБО

Табл.№11

| Компоненты | % по массе | Расчетный срок 1,598 тыс.тонн в год |
| --- | --- | --- |
| Пищевые отходы | (20-28) 25 | 0,399 |
| Бумаги, картон | (35-45) 38 | 0,607 |
| Дерево | (1-2) 1 | 0,016 |
| Металлолом | (1,5-2) 2 | 0,032 |
| Текстиль | (4-7) 5 | 0,08 |
| Кости | (1-2) 2 | 0,032 |
| Стекло | (3-6) 4 | 0,064 |
| Кожа, резина | (1-3) 2 | 0,032 |
| Камни, штукатурка | (1-2) 2 | 0,032 |
| Пластмасса | (1,5-2,5) 2 | 0,032 |
| Прочие | (1-2) 2 | 0,032 |
| Отсев | (10-18) 10 | 0,160 |
| Крупногабаритные отходы | 5 | 0,08 |
| Итого | 100 | 1,598 |

Сбор и удаление ТБО

Система сбора и удаления бытовых отходов включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного  хранения  отходов  в  домовладениях,  сбор  и  вывоз  бытовых  отходов  с территорий домовладений и организаций, обезвреживание и утилизацию бытовых отходов. Периодичность удаления бытовых отходов выбирается с учетом сезонов, климатической зоны, эпидемиологической обстановки, согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологического надзора и утверждается решением местных административных органов. Удаление мусора  из  зданий  общественной  и  жилой  застройки  производится  выносным  об разом в мусоросборники с дальнейшим вывозом специальным транспортом по планово-регулярной системе, но не реже чем 1-2 дня.

Сбор и удаление крупногабаритных отходов.

К крупногабаритным отходам относятся отходы, не помещающиеся в стандартные контейнеры. На расчетный срок количество отходов составит 0,080 тыс.тонн в год. Сбор крупногабаритных отходов производится в бункеры-накопители емкостью 5 м3.

Сбор пищевых отходов.

Пищевые отходы являются ценным сырьем для животноводства. В них содержится крахмал, каротин, белки, углеводы, витамины и другие ценные компоненты. Пищевые отходы вместе с кормовой частью содержат 15% балластных примесей (полимерные упаковки, стекло, резину, металл, бумагу, и др.), что ухудшает работу технологического оборудования предприятия по приготовлению кормов, снижают качество кормов, ухудшает товарный вид.

Пищевые отходы, образующиеся на предприятиях общественного питания, пищевой промышленности, не содержат балластовых примесей. Для сбора пищевых отходов необходимо использовать специальные сборники.

Селективный сбор ТБО

В проекте предлагается на расчетный срок раздельный сбор вторичного сырья и организация стационарного приема вторсырья от населения.

Для организации раздельного сбора отходов необходимо:

- установить специальные контейнеры для селективного сбора бумаги, стекла, пластика, металла в жилых кварталах;

- создать на территории сельского поселения приемные пункты вторичного сырья;

- организовать передвижные пункты сбора вторичного сырья;

- органам местного самоуправления создать условия, в том числе и экономические, стимулирующие раздельный сбор отходов.

Раздельный сбор вторсырья позволяет добиться значительного сокращения объемов ТБО, уменьшает число стихийных свалок, оздоравливает экологию, позволяет получить ценное вторичное сырье для промышленности.

Утилизируемые отходы (полиэтилен, черный и цветной металлы, автомашины, аккумуляторы, ртутные лампы, бумага, картон и т.д.) должны отправляться                                                                                                                                                                                                                                                                                           йна переработку для получения вторичного сырья.

Расчет площади полигона ТБО:

Площадь полигона на годовое накопление мусора из расчета 0,02-0,05 га на 1 тыс.тонн отбросов в год составит 1,598 тыс.тонн в год х 0,02 га = 0,032 га в год.

Площадь полигона на расчетный период действия генерального плана (до 2032г.) составит 0,032 га в год х 20 лет = 0,64 га.

Организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза твердых и жидких бытовых отходов и уборки территорий должна удовлетворять требованиям СанПин 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест".

На территории домовладений должны быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и желательно огражденной зелеными насаждениями.

При временном хранении отходов в дворовых сборниках должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок хранения в холодное время года (при температуре -5° и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5°) не более одних суток (ежедневный вывоз). В населенных пунктах периодичность удаления твердых бытовых отходов согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологической службы.

Для сбора твердых бытовых отходов в благоустроенном жилищном фонде следует применять стандартные металлические контейнеры. В домовладениях, не имеющих канализации, допускается применять деревянные или металлические сборники. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 метров, но не более 100 метров. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Согласно п. 2.2.3 СанПин 42-128-4690-88. Размещение мест временного хранения отходов, особенно на жилой территории необходимо согласовать с районным архитектором и районными санэпидстанциями. На территории частных домовладений места расположения мусоросборников, дворовых туалетов и помойных ям должны определяться самими домовладельцами.

Для сбора жидких отходов в неканализованных домовладениях устраиваются дворовые выгребные ямы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. Для удобства очистки решетки передняя стенка выгребной ямы должна быть съемной или открывающейся. При наличии дворовых уборных выгреб может быть общим.

Ориентировочный расчет количества контейнеров

Для сбора крупногабаритных отходов расчетом предусмотрена установка бункеров-накопителей емкостью 5 м3 на специально оборудованных площадках. Вывоз по мере заполнения, но не реже одного раза в неделю.

На расчетный срок при средней плотности крупногабаритных отходов (КГО) 180 кг/м3 количество крупногабаритных отходов составит:

с.Маядык: 412000 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 0,114 тыс. м3

с.Ярмино: 340000 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 0,094 тыс. м3

с.Миништы: 365 000 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 0,101 тыс. м3

с.Искуш: 112 000 кг х 0,05: 180 кг/м3 = 0,031 тыс. м3

с.Старокангышево: 213 000 кг х 0,05: 180 кг/м3 = 0,059 тыс. м3

д.Баргызбаш: 66000 кг х 0,05: 180 кг/м3 = 0,018 тыс. м3

д. Таш-Елга: 23 000 кг х 0,05: 180 кг/м3= 0,006 тыс. м3

д. Атачево: 10000 кг х 0,05: 180 кг/м3= 0,003 тыс. м3

д. Успеновка: 57000 кг х 0,05: 180 кг/м3= 0,016 тыс. м3

На расчетный срок при средней плотности ТБО 200 кг/м3 количество мусора составит:

с.Маядык: 412 000 кг х 0,95 : 200 кг/м3 = 1,957 тыс. м3

с.Ярмино: 340 000 кг х 0,95 : 200 кг/м3 = 1,615 тыс. м3

с.Миништы: 365 000 кг х 0,95 : 200 кг/м3 = 1,734 тыс. м3

с.Искуш: 112 000 кг х 0,95: 200 кг/м3 = 0,532 тыс. м3

д.Старокангышево: 213 000 кг х 0,95: 200 кг/м3 = 1,012 тыс. м3

д.Баргызбаш: 66000 кг х 0,95: 200 кг/м3 = 0,314 тыс. м3

д. Таш-Елга: 23 000 кг х 0,95: 200 кг/м3= 0,109 тыс. м3

д. Атачево: 10000 кг х 0,95: 200 кг/м3= 0,048 тыс. м3

д. Успеновка: 57000 кг х 0,95: 200 кг/м3= 0,271 тыс. м3

Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле:

Bкон = Пгод х t х К1 / (365 х V)

где Пгод – годовое накопление муниципальных отходов, м3;

t – периодичность удаления отходов, сут.;

К1 – коэффициент неравномерности отходов, 1,25;

V – вместимость контейнера, 0,75 м3.

Для определения списочного числа контейнеров Bкон должно быть умножено на коэффициент К2=1,1, учитывающий число контейнеров, находящихся в ремонте и резерве.

Расчёт необходимого количества контейнеров и бункеров

для сбора муниципальных и крупногабаритных отходов

табл. № 12

| Наименование | Числен. населения, чел | Объем муниципальных отходов, м3/год | Кол-во контейнеров и бункеров, шт | Периодичность вывоза |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общий | ТБО | КГО | V=0,75м3 | V= 5м3 |  |
| с,Маядык | 805 | 2071 | 1957 | 114 | 14,29 | 0,44 | ТБО-1 раз в 2 дня, КГО-1 раз в неделю |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 16 | 1 |  |
| с.Ярмино | 553 | 1709 | 1615 | 94 | 11,8 | 0,36 |  |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 13 | 1 |  |
| д.Миништы | 662 | 1709 | 1734 | 101 | 12,67 | 0,39 |  |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 14 | 1 |  |
| д.Искуш | 227 | 563 | 532 | 31 | 3,89 | 0,12 |  |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 4 | 1 |  |
| д.Старокангышево | 371 | 1071 | 1012 | 59 | 7,39 | 0,23 |  |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 8 | 1 |  |
| д. Баргызбаш | 126 | 332 | 314 | 18 | 2,29 | 0,07 |  |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 3 | - |  |
| Д. Таш-Елга | 39 | 115 | 109 | 6 | 0,80 | 0,02 |  |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 1 | - |  |
| Д. Атачево | 9 | 51 | 48 | 3 | 0,35 | 0,01 |  |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 1 | - |  |
| Д. Успеновка | 10 | 287 | 271 | 16 | 1,98 | 0,06 |  |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 2 | - |  |
| сельское поселение Маядыковский сельсовет | 2929 | 7908 | 7592 | 442 | 62 | 5 |  |

С учетом необходимого нормативного расстояния и размещения на 13 площадках планируется установка 62 контейнера.

Определение количества мусоровозов, необходимых для вывоза ТБО.

В расчетах числа спецмашин для вывоза муниципальных отходов взяты наиболее часто применяемые типы мусоровозов: КО-413 на шасси ГАЗ-3307; КО-440-3 на шасси ГАЗ-3307 и КамАЗ-53213 КО-415А, предлагаемые для приобретения на расчетный срок.

Расчет производится с учетом перехода работы мусоровозного транспорта на полуторасменный рабочий день. В этом случае обеспечивается наибольшая по сравнению с односменным режимом работы производительность и, как следствие, меньшая потребность в технике.

Число мусоровозов М, необходимых для вывоза бытовых отходов, определяют по формуле:

М = Пгод / (365 х Псут х Кисп)

где Пгод – количество бытовых отходов, подлежащих вывозу в течение года с применением данной системы, м3;

Псут.- суточная производительность единицы данного вида транспорта м3;

Кисп – коэффициент использования машин – 0,75.

Суточную производительность мусоровоза определяют по формуле:

Псут = Р * Е,

где Р – число рейсов в сутки;

Е – количество отходов, перевозимых за один рейс, м3;

Число рейсов за смену определяется по формуле:

Р = Т – (Тпз + То) / (Тпог + Траз + Тпрб)

где Т – продолжительность смены, час;

Тпз – время, затрачиваемое на подготовительно-заключительные операции в гараже, 0,45 час.;

То – время, затрачиваемое на нулевые пробеги (от гаража до места работы и обратно), 0,5 часа;

Тпог. – продолжительность погрузки, час;

Тразг. – продолжительность разгрузки, включая маневрирование, час;

Тпрб – время, затрачиваемое на пробег от места сбора до полигона и обратно.

Исходные данные для расчета количества мусоровозов

Табл. № 13

| Наименование | Ед. изм. | Обознач. | Марка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГАЗ 3307 КО-413 (МЗГ) | ГАЗ 3307 КО-440-3 | КамАЗ-53213 КО-415А |
| Количество отходов, вывозимых за один рейс | т | m | 3,3 | 3,3 | 9,37 |
| Емкость кузова | м3 | е | 7,5 (8,2) | 7,5 | 22,5 |
| Коэффициент уплотнения мусора |  |  | 2 | 2 | 2 |
| Количество ТБО вывозимых за 1 рейс с учетом уплотнения | м3 | Е | 15,0 (16,4) | 15 | 45 |
| Продолжительность рабочего дня | час | Т | 12 | 12 | 12 |
| Время на подготовительно-заключительные операции | час | Тпз | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Продолжительность нулевых пробегов | час | То | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Продолжительность погрузки мусоровоза | час | Тпог. | 2 | 2 | 6 |
| Коэффициент использования машин | - | Кисп | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Средняя транспортная скорость | км/ч | V1 | 40 | 40 | 40 |
| Средняя внутриквартальная скорость | км/ч | V2 | 5 | 5 | 5 |
| Время на разгрузку | час | Траз | 0,5 | 0,5 | 0,7 |

Расчет количества мусоровозов

Табл. № 14

| Наименование | Ед. изм. | Обознач. | значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Плечо вывоза ТБО | км | L | 30 |
| Время, затрачиваемое на пробег составит: | час | Тпрб | 0,75 |
| Число рейсов мусоровозов | р/сут | Р | 4 |
| Суточная производительность мусоровозов с учетом уплотнения | м3/сут | Псут | 60 |
| Объем ТБО, подлежащий вывозу на расчетный срок | м3/год | Пгод | 7592 |
| Число мусоровозов на расчетный срок | шт. | М | 1 |

Согласно полученному результату требуется 1 машина марки ГАЗ 3307 КО-413 (более маневренны, стоимость их меньше чем КамАЗ-53213 КО-415А).

Маршрутизация движения собирающего мусоровозного транспорта осущест  вляется для всех объектов, подлежащих регулярному обслуживанию. За маршрут сбора отходов принимают путь движения собирающего мусоровоза по обслуживаемому району от начала до полной разгрузки машины. Маршруты сбора ТБО и графики движения пересматривают в процессе эксплуатации мусоровозов при изменении местных условий. Составление маршрутов сбора и графиков движения выполняется по отдельному проекту.

В разрабатываемом проекте раздел выполнен в объеме, соответствующем данной стадии, согласно Градостроительному кодексу.

Таким образом, периодичность вывоза ТБО по системе планово-регулярной очистки (не реже, чем через 1-2 дня) может составлять 2 рейса одной единицы мусоровозного транспорта в день.

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Табл. №  15

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2013 г. | На расчетный срок 2033г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель сельского поселения Маядыковский сельсовет в административных границах | га | 15083,6 | 15083,6 |
|  | в том числе по категориям: |  |  |  |
| 1 | Земель лесного фонда | га | 1316,3 | 1316,3 |
| 2 | Земель природоохранного назначения (особо охраняемых территорий) | га | - | - |
| 3 | Земель сельскохозяйственного использования | га | 6423,0 | 6351,28 |
| 4 | Земель промышленности, энергетики, связи, земли обороны | га | 13,0 | 13,0 |
| 5 | Земель транспорта | га | 56,5 | 56,5 |
| 6 | Земель населенных пунктов, в т.ч.: | га | 557,5 | 629,22 |
|  | жилых зон с преобладанием индивидуальной застройки | га / % | 276,72 / 100% | 308,02 / 100% |
|  | общественно-деловых зон | га | 7,94 | 8,73 |
|  | производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 22,49 | 35,43 |
|  | рекреационных зон | га | 16,54 | 21,4 |
|  | земель водного фонда | га | 5,05 | 5,05 |
|  | земель спец.назначения в н.п. | га | 0,88 | 0,88 |
| 7 | Земель специального назначения | -«- | 7,59 | 7,59 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения сельского поселения | тыс.чел. | 2,398 | 2,929 |
| 2.2 | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | моложе трудоспособного возраста | тыс.чел / % | 0,461 /19,22 | 0,615 / 21,0 |
|  | в трудоспособном возрасте | тыс.чел / % | 1,418/ 59,13 | 1,763 / 60,2 |
|  | старше трудоспособного возраста | тыс.чел / % | 0,519 / 21,65 | 0,551 / 18,8 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд | тыс.кв.м | 38,11 | 87,87 |
|  | Объем нового жилищного строительства (индивидуальная усадебная застройка) | тыс.кв.м | - | 49,76 |
| 3.2 | Средняя жилищная обеспеченность | кв.м / чел. | 15,9 | 30,0 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |
| 4.1 | Дошкольные образовательные учреждения | мест | 52 | 115 |
| 4.2 | Общеобразовательные учреждения | мест | 976 | 1017 |
| 4.3 | Больницы | коек | - | - |
| 4.4 | ФАП, аптечный пункт | объект на насел.пункт | 5 | 6 |
| 4.5 | Магазины товаров повседневного спроса | кв.м торг.пл. | 148,0 | 846 |
| 4.6 | Предприятия общественного питания | место | 30 | 124 |
| 4.7 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 2 | 13 |
| 4.8 | Клубы сельских поселений | мест | 865 | 942 |
| 4.9 | Помещения для культурно-массовой работы | кв.м | нет.инф. | 165 |
| 4.10 | Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,06 | 0,68 |
| 4.11 | Гостиница | мест | 20 | 24 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий внешнего транспорта | км | 75,0 | 75,0 |
| 5.2 | Общая протяженность внутрипоселковых дорог | км | 13,42 | 32,32 |
| 6 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 6.1 | Общая площадь кладбищ (норм - 0,24га/1000 жителей) | га | 7,59 | 7,59 |